| PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS ŚLEPY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL UPRAWNYCH WE WSI WOLA RASZTOWSKA (GMINA KLEMBÓW) |
| --- |
| OBIEKT: | DROGA GMINNA |
| CPV: | 45100000-8, 45233000-9 45112710-5, 45233280-5 |
| INWESTOR: | GMINA KLEMBÓW ul. Gen. F. Żymirskiego 38 05-205 Klembów |
| SPORZĄDZIŁ: |  |
| DATA OPRACOWANIA: |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

#### przebudowy drogi gminnej dojazdowej do pól uprawnych
we wsi Wola Rasztowska o długości 570 mb

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,57 |
| 2. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem (wywozem) urobku na odkład na odległość do 5 km [ 570 x 1,0 x 2 x 0,2 ] | m3 | 228,0 |
| 3. | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z pospółki żwirowej na poszerzeniu drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [ 570 x 1,0 x 2 ] | m2 | 1.140,0 |
| 4. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod poszerzenie drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm [ 570 x 1,0 x 2 ] | m2 | 1.140,0 |
| 5. | D-04.04.02 | Uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 5 cm [ 570 x 3,8 ] | m2 | 2.166,0 |
| 6. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltową [ 570 x 5,6 ] | m2 | 3.192,0 |
| 7. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 570 x 5,6 ] | m2 | 3.192,0 |
| 8. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km [ 570 x 5,5 ] | m2 | 3.135,0 |
| 9. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym [ 570 x 0,5 x 2 x 0,1 ] | m3 | 57,0 |

KOSZTORYS OFERTOWY

#### przebudowy drogi gminnej dojazdowej do pól uprawnych
we wsi Wola Rasztowska o długości 570 mb

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,57 |  |  |
| 2. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem (wywozem) urobku na odkład na odległość do 5 km. | m3 | 228,0 |  |  |
| 3. | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z pospółki żwirowej na poszerzeniu drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1.140,0 |  |  |
| 4. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod poszerzenie drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1.140,0 |  |  |
| 5. | D-04.04.02 | Uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 5 cm | m2 | 2.166,0 |  |  |
| 6. | D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsja asfaltową | m2 | 3.192,0 |  |  |
| 7. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km | m2 | 3.192,0 |  |  |
| 8. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 30 km | m2 | 3.135,0 |  |  |
| 9. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym | m3 | 57,0 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 9) |  |
| + 22 % PODATKU VAT |  |
| OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |