PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowy drogi gminnej Krzywica - Dobczyn o długości 375,00 mb

| Lp | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,375 |
| 2 | D-04.04.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie szer. 16,00m. 200,00 m. x 16,00 m. | M2 | 3 200,00 |
| 3 | D-04.04.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie szer. 12,00 m. 175,00 m. x 12,00 m. |  | 2 100,00 |
| 4 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączajacej z podsypki piaskowej na całej szerokości drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. szer. 16,00 m 200,00 m x 16,0 m | M2 | 3 200,00 |
| 5 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączajacej z podsypki piaskowej na całej szerokości drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. szer. 12,00 m 175,00 m x 12,0 m | M2 | 2 100,00 |
| 6 | D-04.04.02 | Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm., szer 6,00m 375,00 m x 6,00 m | M2 | 2 250,00 |
| 7 | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Z mechanicznym wyrównaniem I zagęszczeniem walcem ogumionym. | M3 | 305,00 |