Pracownia Projektowa „JULTREX” inż.  Adam Rosiński

05-240 Tłuszcz ul. Długa 61

tel./fax(29)7573289 e-mail jultrex@o2.pl

REGON 016306070    NIP 762-136-50-32

Konto Bankowe Bank PEKAO S.A. 05 1240 5631 1111 0000 5084 7860

Egzemplarz dla Wykonawcy

# PROJEKT

BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W

do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną

na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński

na działkach o numerach: wg zestawienia działek

branża: drogowa i sanitarna

INWESTOR:

Gmina Klembów

z siedzibą:

Urząd Gminy Klembów

ul. Gen. F. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

| SPRAWDZAJĄCY: | PROJEKTANCI: |
| --- | --- |
| BRANŻA DRODOWA …………………………………………. | BRANŻA DRODOWA …………………………………………. |
| BRANŻA SANITARNA …………………………………………. | BRANŻA SANITARNA ………………………………………. |
| OPRACOWAŁ: …………………………………………. | BRANŻA SANITARNA …………………………………………. |

Tłuszcz, listopad 2010 r.

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# . I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Zawartość opracowania							str.1-2

1.   Przedmiot i zakres opracowania	 str.3-4

2.	Podstawa opracowania							str.4

3.	Warunki techniczne projektowania					str.4-5

4.	Opis stanu istniejącego							str.5

5.	Opis projektowanego rozwiązania						str.5-7

5.1 Geometria drogi w planie - opis ogólny				str.5

5.2 Chodniki								str.5-6

5.3 Zjazdy									str.6

5.4 Niweleta								str.6

5.5 Zieleń drogowa, wyrównanie terenu					str.6

5.6 Roboty towarzyszące, zabezpieczenie urządzeń,

wycinka drzew, krzaków i porostów					str.7

5.7 Organizacja ruchu							str.7

6.	Konstrukcja nawierzchni							str.7

7.	Odwodnienie								str.7-14

7.1 Założenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych	str.8

7.2 Opis ogólny projektowanego rozwiązania sieci

kanalizacji deszczowej 						str.9

7.3 Kolektory deszczowe, drenaże z rur perforowanych,

odrzuty do odprowadzenia wód drenażowych				str.9

7.4 Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe z przykanalikami		str.10

7.5 Muldy trawiaste, wkład filtracyjny z kruszywa naturalnego, rowy	str.10

7.6 Przepust żelbetowy średnicy Ø 600 mm				str.11

7.7 Roboty ziemne, kolizje, roboty o charakterze branżowym		str.11

7.8 Sposób wykonania robót w rejonie rurociągów naftowych

PERN „Przyjaźń” S.A.							str.12

7.9 Separator olejowy z piaskownikiem					str.13

7.10 Roboty odwodnieniowe						str.13

7.11 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne					str.13-14	8.   Charakterystyka ekologiczna – rozwiązania techniczne w zakresie

ochrony środowiska uwzględnione w projekcie				str.14-15

9.	Uwagi i informacje								str.15-16

| II. OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO | str. 17 |
| --- | --- |
| III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA | str. 18-23 |

# IV. RYSUNKI

1.	Orientacja 		str.24

# 2.	Projekt zagospodarowania terenu

z planem sytuacyjno – wysokościowym (rys.1.1;1.2)			str.25-26

# 3.   Plan sytuacyjno – wysokościowy do projektu wykonawczego

# kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia (rys.1.3;1.4)		str.27-28

# 4.   Plan sytuacyjno – wysokościowy projekt nawierzchni oraz innych

# szczegółów drogowych  (rys.1.5)	           					 str.29

5.	Profil podłużny drogi, kanalizacji deszczowej oraz elementów

odwodnienia (rys.2.1) 							str.30

6.	Profil podłużny przejście kolektora deszczowego śr. 400 mm w pasie drogi powiatowej nr 4311W (rys.2.2) 						str.31

7.	Przekroje normalne (rys. 3.1-3.6) 		           			 	str.32-37

8.	Przekroje charakterystyczne (rys. 4.1-4.3) 		           		str.38-40

9.	Szczegóły konstrukcyjne (rys. 5.1; 5.3)					str.41-43

10.	Konstrukcja nawierzchni (rys. 6) 						str.44

# 11.	Elementy odwodnienia – Studnia przelotowa betonowa 1200 mm

z odrzutem drenarskim (rys. 7.1)						str.45

# 12. Elementy odwodnienia – Studnia przelotowa betonowa 1200 mm

z króćcem drenażowym (rys. 7.2)						str.46

# 13.	Elementy odwodnienia – Studnia przelotowa betonowa 1000 mm

z odrzutem drenarskim (rys. 7.3)						str.47

# 14.	Elementy odwodnienia – Studzienka ściekowa 500 mm sposób

wykończenia wpustów ulicznych (rys. 7.4)	 				str.48

15.	Elementy odwodnienia – Wkład żwirowy filtracyjny 1000 mm (rys. 7.5)	str.49

16.	Elementy odwodnienia – Przepust z rur WIPRO Ø 600 mm (rys. 8.1) 	str.50

17.	Elementy odwodnienia – Ścianka betonowa czołowa

rozkład zbrojenia (rys. 8.2)							str.51

18.	Elementy odwodnienia – Włączenie istniejącego przepustu

do istniejącego rowu (rys. 8.3)						str.52

- Elementy odwodnienia – Wylot żelbetowy kolektora

deszczowego Ø 600 do istniejącego doprowadzalnika A (rys. 8.4)	str.53

20.	Schemat separatora koalscencyjno-cyrkulacyjnego oraz piaskownia

wraz z aprobatą techniczną – materiały producenta			str.54-59

21.	Klapy zwrotne – materiały producenta 					str.60-62

22. Włóknina sorbcyjna do poduszek kanałowych wraz z atestem PZH

– materiały producenta							str.63-66

# IV. UZGODNIENIA OPINIE I MATERIAŁY – załącznik nr 1

1.	Decyzja  nr 4/10 z dnia 23.09.2010 r. wydana przez  Wójta Gminy Klembów wydana na podstawie ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

3.	Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8, 05-200 Wołomin zgodnie z opinią nr 1218/2010 z dnia 06.09.2010 r. (wraz z planszą).

4.	Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Wydziałem Dróg Powiatowych przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin z dnia 16.08.2010 r.

5.	Pismo nr IW/Wo/4105u/57/KG/2010 z dnia 19.08.2010 r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8.

6.	Opinia techniczna nr 159/10 z dnia 08.09.2010 r. wydana przez Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A 05-200 Wołomin.

7.	Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Gminą Klembów.

8.	Uzgodnienie przejścia drogi oraz wszystkich projektowanych urządzeń z PERN „Przyjaźń” S.A. z siedzibą  ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock zgodnie z  pismem  UR/IK-5117-326/2319/10/6972 z dnia 16.09.2010 r.

9.	Uprawnienia projektantów.

10.	Uprawnienia sprawdzających.

11.	Zaświadczenia projektantów i sprawdzających o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

# OPIS TECHNICZNY

WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# 1.   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński. Długość drogi 1417,03 m. Projektowana droga jest kategorii drogi gminnej klasy L.

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowę jezdni drogi powierzchni: 8 303 m2,

b) budowę chodników dla pieszych: 2 194 m2,

c) wykonanie poboczy: 870 m2

d) budowę zjazdów do posesji: 714 m2,

e) budowę zjazdów do pól: 695 m2,

f)  wykonanie zieleńców: 3 629m2,

g) budowę układu odwodnienia sieci kanalizacji deszczowej o średnicy kanału:

- 400 mm długości 564,30 m,

- 315 mm długości 29,60 m,

- 600 mm długości 4,70 m wylot kanału do odprowadzalnika z rury żelbetowej

h) drenaży o średnicy:

- 200 mm długości 963,60 m,

- 113 mm długości 170,95 m,

i) kanału średnicy:

- 200 mm długości 116,15 m,

k) odrzutów drenarskich średnicy:

- 200 mm długości 122,60 m,

l) przelewu żelbetowego średnicy:

- 200 mm długości 20 m,

m) przykanalików o średnicy:

- 200 mm długości 51,10m,

n) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem :

- średnicy 1200 mm 9 sztuk – S1;S6;S13-S19,

o) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem i króćcami drenażowym:

- średnicy 1200 mm 3 sztuki – S3-S5,

p) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem i z odrzutem do odprowadzania wód drenażowych:

- średnicy 1200 mm 6 sztuk – S7-S12,

r) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem i z odrzutem do odprowadzania wód drenażowych:

- średnicy 1000 mm 13 sztuk – Sd13-Sd17; Sd20-Sd27,

s) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem:		- średnicy 1000 mm 16 sztuk – Sd1-Sd8; Sd9; Sd10-Sd12 Sd18-Sd19;

Sd28-Sd29,

t) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem :

- średnicy 1500 mm 1 sztuka – S2,

u) studzienek ściekowych z osadnikiem z betonu B-45:

- średnicy 500 mm 19 sztuk – w1-w19,

w) budowę urządzeń podczyszających ścieki opadowe i roztopowe, tj.: Piaskownik

V=3000 l z separatorem olejowym  SK Qmax=100 dm3/s,

y) budowę przepustów z rur WIPRO Ø 600 mm długości 17,60 m – 4 szt.

# Projekt opracowano w firmie Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz na zamówienie Gminy Klembów z 	siedzibą w Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.

# 2.   PODSTAWA OPRACOWANIA

1.	Mapa do celów projektowych przyjęta do zasobu w dniu 14.06.2010 r. przez Starostwo Powiatowe w Wołominie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie.

2.	Decyzja  nr 4/10 z dnia 23.09.2010 r wydana przez  Wójta Gminy Klembów wy dana na podstawie ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

3.	Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8, 05-200 Wołomin zgodnie z opinią nr 1218/2010 z dnia 06.09.2010 r. (wraz z planszą).

4.	Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Wydziałem Dróg Powiatowych przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin z dnia 16.08.2010 r.

5.	Pismo nr IW/Wo/4105u/57/KG/2010 z dnia 19.08.2010 r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8.

6.	Opinia techniczna nr 159/10 z dnia 08.09.2010 r. wydana przez Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A 05-200 Wołomin.

7.	Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Gminą Klembów.

8.	Uzgodnienie przejścia drogi oraz wszystkich projektowanych urządzeń z PERN „Przyjaźń” S.A. z siedzibą  ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock zgodnie z  pismem  UR/IK-5117-326/2319/10/6972 z dnia 16.09.2010 r.

# 3.  WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt budowlany i wykonawczy oparto na następujących materiałach:

-	     Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji           		     inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. 		     zmianami).

-	     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 		     późn. zmianami).

-	     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 		     115, z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami).

-	     Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 		     ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).

# 4.   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Droga gminna zlokalizowana jest w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński. Obsługa komunikacyjna jest możliwa z drogi powiatowej nr 4311W  oraz z drogi zlokalizowanej na działce nr ew. 222 obręb Rasztów. W stanie istniejącym pas drogi w liniach rozgraniczenia stanowi działki niezabudowane szerokości zmiennej do 15 m, w którym znajduje się droga gruntowa częściowo z nawierzchnią z żużla stalowniczego (na odcinku około 550 m)  z poboczami gruntowymi. Odwodnienie powierzchniowe do rowów wypłyconych i bezodpływowych. Należy zauważyć, że brak właściwego odwodnienia powoduje degradację nawierzchni szczególnie na końcowym odcinku drogi.

Zabudowę na działkach przyległych stanowią budynki jednorodzinne wolnostojące oraz wielorodzinne. 	Pas drogowy poza jezdnią przebiega terenie rolnym porośniętym krzakami, porostami oraz drzewami (akacja, brzoza, olcha, świerk). Z uwagi na poszerzenie pasa drogowego konieczna będzie wycinka drzew kolidujących.

W pasie drogowym znajdują się sieci instalacji takie jak:

- sieć instalacji gazowej,

- sieć instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),

- sieć instalacji telefonicznej (podziemna i napowietrzna),

- sieć wodociągowa (projektowana)

# 5.  OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

# 5.1 Geometria drogi w planie - opis ogólny

Trasa projektowanego odcinka przebiega w obrębie pasa drogowego o szerokości zmiennej do 15 m. Zgodnie z § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w projekcie zastosowano wariant drogi dwupasowej o szerokości jezdni 5,5 m. Parametry drogi przyjęto dla klasy drogi L. Przekrój uliczny, półuliczny oraz drogowy (końcowy odcinek). Zmiana szerokości jezdni następuje na długości prostych przejściowych w rejonie łuków poziomych wymagających poszerzeń pasa ruchu zgodnie z planem.

Krawędź nawierzchni jezdni w ciągu głównym drogi oddzielono od chodnika przyległego lub zieleńca krawężnikiem betonowym 15x30 [cm] ustawionymi na ławie betonowej C8/10 (B10) z oporem. Światło krawężnika wystającego wynosi 12 cm. Zwiększenie światła krawężnika do 14 cm na wynika z obniżenia nawierzchni ścieku, który jest opuszczony o 2 cm w stosunku do warstwy ścieralnej jezdni.

# 5.2 Chodniki

Zaprojektowano chodnik dla pieszych przyległy szerokości miń. 2,0 m. Ciąg pieszy poprowadzono jednostronnie. Nawierzchnię chodników oddzielono od nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 [cm] ustawionym na ławie betonowej C8/10 (B10) z oporem. Kostka brukowa (HOLLAND kolor szary fazowana) powinna być ułożona w taki sposób aby po zagęszczeniu wystawała 1 cm ponad wierzch krawężnika betonowego. Od strony terenu lub projektowanego zieleńca nawierzchnię chodnika należy zabezpieczyć obrzeżem betonowym 8x30 [cm] ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 lub ławie betonowej zgodnie z projektem. Spadek poprzeczny 2% należy zachować na całej długości chodników. W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową na szerokości 4 m w miejscu wskazanym na planie należy obniżyć światło krawężnika do 2 cm ponad poziom warstwy ścieralnej . Do krawędzi obniżonego krawężnika ułożyć dwa rzędy płytek w kolorze żółtym z wybrzuszeniami. Chodnik przyległy, należy prowadzić w poziomie krawężnika 15x30 [cm] wystającego 12 cm ponad jezdnię lub 14 cm w przypadku zastosowania ścieku ulicznego.

Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunkach nr  5.1 i 5.2.

# 5.3 Zjazdy

W projekcie uwzględniono wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje i działki niezabudowane. Szerokość zjazdów indywidualnych przyjęto 4 m. Nawierzchnię zjazdów należy oddzielić od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 [cm] ustawionym na ławie betonowej C8/10 (B10)  z oporem. Warstwa ścieralna zjazdów powinna być prowadzona w poziomie chodnika i na szerokości ciągu pieszego mieć spadek równy 2%. Różnicę wysokości między poziomem krawężnika wtopionego przy jezdni, a nawierzchnią chodnika należy  pokonać na szerokości  0,75 m z zachowaniem 10 %-12% spadku (zjazdy przez chodnik).

W przypadku zjazdu po stronie zieleńca (bez chodnika), różnicę wysokości między krawędzią jezdni, a poziomem fundamentu bramy, należy zniwelować na długości zjazdu. Kostka brukowa powinna być ułożona w taki sposób aby jej powierzchnia po zagęszczeniu wystawała

1 cm nad krawężnik wtopiony 15x30 [cm] ustawiony na ławie betonowej C8/10 (B10). Nawierzchnia na zjeździe powinna być ułożona w taki sposób aby jej powierzchnia licowała się z powierzchnią kostki brukowej na chodniku. Skosy najazdowe 1:1 na łączeniu nawierzchni należy dociąć wzdłuż krawędzi wyznaczonej przez skos. Krawężnik wtopiony zastosować wg planu w miejscach oddzielenia nawierzchni zjazdu od terenu. W celu poprawy swobody najazdu, sprowadzić krawężnik wtopiony do jezdni obustronnymi  skosami 1:1 (zjazd indywidualny). W przypadku zjazdu do pól zastosować łuk poziomy R=3 m.

Sposób wykonania ław pokazano na rysunkach elementów konstrukcyjnych rysunek nr 4.3.

Zjazdy do pól należy wykonać z kruszywa łamanego 0/63 mm lub żużla stalowniczego grubości 15 cm. Lokalizacja zjazdów nie urządzonych należy przyjąć jako proponowane. Dopuszcza się zmianę lokalizacji zjazdu w zależności od potrzeb. Zmianę lokalizacji zjazdów projektowanych oraz ewentualne nowe zjazdy uzgodnić z zarządcą drogi Gminą Klembów. W przypadku zmiany lokalizacji zjazdu należy odpowiednio skorygować długość urządzeń odwadniających, tj. muldy z zachowaniem ich technologii wykonania.

.

5.4 Niweleta

Niweletę drogi zaprojektowano w sposób zapewniający spadki podłużne konieczne do odprowadzenia wody z jezdni z zachowaniem istniejącego układu wysokościowego. Zachowano pochylenia podłużne odcinków prostych miń. 0,20%.

Projektowane pochylenia nie utrudniają poruszania się pojazdów.

# 5.5 Zieleń drogowa, wyrównanie terenu

Na powierzchniach poza urządzeniami bezpośrednio związanymi z obsługą ruchu bądź odwodnieniem, należy wykonać zieleńce. Warstwę 10 cm ziemi urodzajnej wyprofilować ręcznie i obsiać trawą. Tren poza zieleńcami w granicach pasa drogowego należy wyrównać i wyprofilować z wykorzystując grunt z korytowania i wykopów.

# 5.6 Roboty towarzyszące, zabezpieczenie urządzeń, wycinka drzew, krzaków i 	porostów.

Urządzenia sieci podziemnej należy wyregulować do poziomu niwelety jezdni lub chodnika. Roboty wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami sieci zgodnie z opinią WUD.

Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia zgodnie z protokołem WUD stanowiącym załącznik do projektu. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią gazową, wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Drzewa, krzaki oraz porosty znajdujące się w obrębie pasa drogi przed przystąpieniem do robót, należy wyciąć.

# 5.7 Organizacja ruchu

# Projekt stałej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

# 6.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 43 poz. 430). Po obserwacji przeprowadzonej na miejscu planowanej budowy w zakresie ruchu pojazdów ciężkich oraz warunków gruntowo – wodnych G1-G3 przyjęto kategorię ruchu KR1. 	Na podstawie badań geologicznych (opracowanie stanowi oddzielny załącznik) w projekcie uwzględniono wymianę gruntu organicznego stanowiącego humus do poziomu warstwy gruntu mineralnego. Na odcinkach wskazanych w dokumentacji należy wykonać stabilizację gruntu cementem.  Z uwagi na możliwy występujący wysoki poziom wód gruntowych wykonawca musi brać pod uwagę konieczność ich obniżenia (igłofiltry , studnie depresyjne) w okresie prowadzenia robót ziemnych. Zaleca się wykonanie robót ziemnych po wcześniejszym wykonaniu elementów odwodnienia.

Piasek o uziarnieniu 0/2,5 mm wykorzystany do górnej warstwy nasypów pod jezdnią, wbudować warstwami 20-30 cm zagęszczając  do poziomu wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora normalnego. Konstrukcję nawierzchni pokazano na rys. nr 6.

# 7.  ODWODNIENIE

7.1 Załażenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych

Obliczenie objętości ścieków, które przyjęto do projektu elementów odwodnienia drogi  do kanalizacji deszczowej wykonano na podstawie książki „Odwodnienie dróg” autorstwa Jerzego Edela:

Q = q x F x Ψ [dm3/s]

q – natężenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/td0,667 [dm3/s x ha]

A -  współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu p=50% oraz 	średniej rocznej wysokości opadu - dla regionów o wysokości opadów <800 mm wynosi: 	592

td =10 min

q - 127 [dm3/s x ha]

Do projektu elementów odwodnienia drogi przyjęto natężenie deszczu miarodajnego q=130 [dm3/s x ha] oraz q=170 [dm3/s x ha].

Ψ(nd) – współczynnik spływu dla dróg - 0,9

Ψ(ch+nz) – współczynnik spływu dla chodników, zjazdów z kostki brukowej - 0,8

Ψ(z+p+nzk) – współcz. spływu dla zieleńców i poboczy, zjazdów z kruszywa naturalnego - 0,1

F – powierzchnia zlewni [ha]

Dla wód z odcinka nr 1 odprowadzonych bezpośrednio do sieci kanalizacji deszczowej których odbiornikiem jest doprowadzalnik A z ujściem do rzeki Rządzy:

# Q(nd+ndp)=130x(0,3161+0,0807)x0,9=46,43 dm3/s

Q(nch+zj)=130x(0,0922+0,0290)x0,8=12,60 dm3/s

Q(z)=130x0,1989x0,1=2,58 dm3/s

Natężenie spływu wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych z odcinka 1 bezpośrednio do projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi: Q1(całkowite odcinek 1)=61,61 dm3/s

Dla wód odcinka nr 2 odprowadzonych częściowo do sieci kanalizacji deszczowej poprzez drenaż,  których odbiornikiem w pierwszej fazie spływu są muldy oraz z odcinka odwodnienia drogi do rowów drogowych:

# Q(nd)=170x0,5142x0,9=78,67 dm3/s

Q(nch+zj)=170x(0,1272+0,0424)x0,8=23,12 dm3/s

Q(z+p+nzk)=170x(0,1397+0,0243+0,0581+0,0289+0,0695)x0,1=5,46 dm3/s

Natężenie spływu wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych z odcinka 2

wynosi:  Q2(całkowite odcinek 2)=107,25 dm3/s (dla obliczenia retencji)

Projektowana instalacja będzie pracowała w sposób ciągły. Powyższe obliczenia oznaczają maksymalną ilość ścieków w czasie opadu deszczu miarodajnego na całej powierzchni drogi, chodników, zjazdów i zieleńców.

Jest to ilość odpowiadająca ilości dotychczasowej wód opadowych i roztopowych na tej powierzchni. Woda, która nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadu oraz z jezdni, będzie sprowadzana siecią kanalizacji do kolektora deszczowego. Aby spływ wód deszczowych i roztopowych o obliczonym natężeniu w sposób gwarantowany został podczyszczony, projektuje się separator o zdolności przepustowej NG100 dm3/s

# 7.2 Opis ogólny projektowanego rozwiązania sieci kanalizacji deszczowej

W związku z budową drogi  zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie powierzchniowe, tj. muldy trawiaste  Odbiór wód opadowych i roztopowych jest możliwy przez kolektor główny o średnicy Dn 400 mm oraz Dn 315 mm położony w pasie drogowym. Do kanału deszczowego zostaną wprowadzone wody z drenaży Dn 200 mm (perforowanych i częściowo perforowanych) oraz Dn 113 mm (perforowanych i częściowo perforowanych) projektowanych wg planu.  Przebieg trasy kolektora oraz drenaży pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z planem sytuacyjno - wysokościowym oraz na planie sytuacyjno - wysokościowym do projektu wykonawczego. Sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji. Na końcu kolektora przed odbiornikiem wód opadowych jakim jest doprowadzalnik A z ujściem do rzeki Rządzy zaprojektowano separator olejowy NG 100 dm3/s z piaskownikiem V=3000 l.

Sprawnie działający system kanalizacji deszczowej wpłynie na poprawę oddziaływania na środowisko.

# 7.3 Kolektory deszczowe, drenaże z rur perforowanych, odrzuty do odprowadzenia wód drenażowych

Planuje się wykonanie kolektorów deszczowych z rur PVC-u klasy S SN8 315x9,2 [mm] oraz 400x11,7 [mm]. Dopuszcza się stosowanie rur PP SN8 dwuściennych karbowanych. Kanały należy układać na podbudowie z mieszanki żwirowo-piaskowej zapewniając minimalną warstwę 20 cm od spodu rury. Obsypka do poziomu miń. 15 cm ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego. Zasypkę powyżej warstwy piasku gruboziarnistego wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Wskaźnik zagęszczenia Is≥0,98 wg Proctora normalnego.  Warstwę grubości 1 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora normalnego. Dopuszcza się korektę wysokościową kolektora z jednoczesnym zachowaniem wymaganego przekrycia oraz spadku miń. 0,1%.

Rury drenarskie średnicy 200 mm i 113 mm ułożyć zgodnie z planem. Parametry rury drenarskiej perforowanej wynoszą odpowiednio: powierzchnia szczelin 46 cm2/1mb rury, wysokość szczeliny 1,7mm; powierzchnia szczelin 33 cm2/1mb rury, wysokość szczeliny 1,2mm. Rura częściowo perforowana 1/3 obwodu, wysokość szczeliny 1,7 mm. Należy zastosować rury o sztywności obwodowej SN4 w zieleńcach oraz pod muldami oraz SN8 dla odcinków pod jezdnią. Przewód rury owinąć dwukrotnie geowłókniną. W celu poprawy sprawności odwodnienia obsypkę drenów wykonać ze żwiru płukanego 4/16 mm grubości 20 cm. W przypadku drenażu częściowego podsypkę i obsypkę drenu do 2/3 wysokości wykonać z piasku średnioziarnistego pozostałą cześć obsypki do poziomu 20 cm powyżej wierzchu rury drenarskiej wykonać ze żwiru 4/16 mm. W celu zabezpieczenia warstw piaskowych i żwirowych od gruntu, złoże należy odseparować przez ułożenie geowłókniny z zachowaniem zakładu miń. 25 cm. Dopuszcza się zastąpienie rur drenarskich 113 mm rurami średnicy 100 mm przy zachowaniu parametrów powierzchni i wysokości szczelin.

Odrzuty do odprowadzenia wód drenażowych należy wykonać z rur perforowanych PE SN8 średnicy 200 mm w obsypce żwirowej ze żwiru 4/16 mm grubości 20 cm. Końce rur zabezpieczyć gowłókniną i obsypać żwirem płukanym 8/32 mm zapewniając minimalną grubość 30 cm. Na wlotach do studni zastosować klapy zwrotne 200 mm. Sposób wykonania pokazano na rys. 7.1 i 7.3.  Włączenie drenaży do studni kolektora deszczowego wykonać z rur PCV-u klasy S SN8 średnicy 200x5,9 [mm].

Wylot kanalizacji deszczowej do odprowadzalnika należy wykonać z rury żelbetowej WIPRO Ø 600 mm kl. II. Rura powinna być ułożona warstwie z betonu C8/10 ( B10) grubości 15 cm oraz podsypce z mieszani żwirowo - piaskowej  gr. 10 cm.

7.4 Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe z przykanalikami

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy ująć w studnie rewizyjne:

- przelotowe średnicy 1200 mm (kolektor),

- połączeniowe 1500 mm (istniejący przepust),

- przelotowe 1000 mm (drenaż),

betonowe szczelne z dnem wykonane z betonu B45, ustawione na warstwie mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm grubości 15 cm.

Zastosowano włazy żeliwne typ ciężki 40 t oraz 25 t średnicy 600 mm. Studzienki ściekowe betonowe B-45 średnicy 500 mm z wpustem uliczny 40 t oraz osadnikami minimum

95 cm poniżej dna przykanalika z rur PCV-u klasy S SN8 średnicy 200x5,9 [mm]  lub z rur PP SN8 dwuściennych karbowanych średnicy 200 mm.

Ściany studni należy zabezpieczyć w gruncie nienawodnionym przez posmarowanie, np. Bitizolem R oraz Bitizolem P, zaś w gruncie nawodnionym dwukrotne pokrycie Bitizolem R. Dopuszcza się zastosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W celu obniżenia wód gruntowych w rejonie projektowanego kolektora, studnie rewizyjne S3-S5 należy wyposażyć w króćce drenażowe średnicy 150 mm, długości 0,5 m zakończone  klapą zwrotną zapobiegającą cofaniu się wody ze studni. Parametry rury drenarskiej: powierzchnia szczelin 46 cm2/1mb rury, wysokość szczeliny 1,7mm. Obsypkę króćca drenażowego wykonać ze żwiru płukanego 8/32 mm, warstwa grubości 0,2 m powyżej oraz poniżej rury.

Przykanaliki należy układać na podbudowie z mieszanki żwirowo-piaskowej grubości

20 cm. Obsypka do poziomu miń. 15 cm ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego. Zasypkę powyżej warstwy piasku gruboziarnistego wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Wskaźnik zagęszczenia Is≥0,98 wg Proctora normalnego.  Warstwę grubości 1 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi należy zagęścić do wskaźnik zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora normalnego. W studni S1 na wlocie kolektora deszczowego Ø 400 mm należy zastosować klapę zwrotną średnicy 400 mm. Zastosowane urządzenie uniemożliwi ewentualne cofanie wód z wylotu żelbetowego Ø 600 mm do separatora.

Szczegóły konstrukcyjne studni pokazano na rysunkach od nr 7.1,7.2.,7.3,7.4.

# 7.5 Muldy trawiaste, wkład filtracyjny z kruszywa naturalnego, rowy.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe w postaci muld trawiastych o szerokości powierzchni czynnej 2,4 m i głębokości miń. 0,5 m mierząc od poziomu pobocza. Muldę oraz skarpy nasypów należy wykonać z 10 cm warstwy ziemi urodzajnej obsianego gęstą trawą. Skarpy nasypów oraz muldy należy utrzymywać jako zatrawione wysoko koszone. W celu zwiększenia infiltracji na szerokości muldy bezodpływowej bezpośrednio pod jej powierzchnią należy wykonać warstwę z mieszanki żwirowej 8/32 mm grubości 20 cm zabezpieczonej geowłókniną. W przypadku muldy prowadzącej wody do rowu, dno muldy wykonać analogicznie. 	W  celu poprawy skuteczności odwodnienia szczególnie w okresie roztopów w miejscach wskazanych na profilu podłużnym należy wykonać wkłady filtracyjne z kruszywa naturalnego.  Do wykonania złoża o przekroju kołowym średnicy 100 cm należy użyć żwiru płukanego:

- żwiru płukanego  4/16 mm grubości 10 cm wypełnienie płyty wielootworowej,

- żwiru płukanego  8/32 mm grubości 20+30 cm,

- tłucznia 31,5/63 mm grubości 50 cm.

Warstwy filtracyjne odseparować od gruntu rodzimego geowłókniną. Górę wkładu zabezpieczyć płytami betonowymi wielootworowymi 600x400x100 [mm] Sposób wykonania pokazano na rysunkach szczegółów odwodnienia powierzchniowego.

Na odcinkach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym zaprojektowano rowy odwadniające drogowe trapezowe o spadku podłużnym do 0,5%. Szerokość dna miń. 0,4 m, nachylenie skarp i przeciwskarp od 1:1 do 1:1,5. Dno oraz skarpy rowu wykonać z 10 cm warstwy ziemi urodzajnej i obsiać gęstą trawą.

# 7.6 Przepusty średnicy Ø 600 mm

W celu zapewnienia swobodnego przepływu wód opadowych i roztopowych w projektowanym rowach zaprojektowano przepusty betonowe z rur WIPRO Ø 600 mm kl. IIB długości 17,60 m , które należy ułożyć na warstwie kruszywa naturalnego 0/31,5 mm grubości 10 cm oraz warstwie z betonu B10(C8/10) grubości 15 cm. Spadek podłużny przepustu 0,5%. Przepust należy obsypać mieszanką żwirowo-piaskową lub piaskiem gruboziarnistym 0,2 m powyżej wierzchu rury zagęszczając mechanicznie. Pozostałą przestrzeń do poziomu spodu nawierzchni wypełnić gruntem piaszczystym, przepuszczalnym zagęszczając mechanicznie do Is=0.98.

Światło przepustu Ø 600 mm dobrano na podstawie obserwacji zlewni oraz wzoru:

# D1=√Q/0,6736·vmax·µ

D1- minimalna średnica przepustu kołowego [m]

Q - przepływ obliczeniowy [m3/s]

vmax - maksymalna prędkość wody w przepuście 1,8 m/s (ścianka czołowa prostopadła do osi przepustu)

µ - współczynnik kontrakcji 0,8 (rów zatrawiony lub darniowany)

Do obliczeń przyjęto przepływ obliczeniowy Q=0,3 m3/s

D1=√ 0,3/0,6736·1,8·0,8=0,55 [m]

Przyjęto przepust o średnicy D= Ø 600 mm.

Dno rowu na długości 2 m przed wlotem i wylotem przepustu zabezpieczyć geowłókniną i płytami betonowymi wielootworowymi 600x400x100 [mm]  na podsypce żwirowo - piaskowej 5 cm. Szerokość projektowanego rowu w koronie wynosi od 2,70 m do 3,0 m. Dla zabezpieczenia skarp oraz przeciwskarp (1:1) wykonać umocnienie skarpy oraz przeciwskarpy (1:1) płytami betonowymi wielootworowymi 600x400x100 [mm]  na geowłókninie i podsypce piaskowej 5 cm z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i obsianie trawą. Od czoła wlotów i wylotów przepustu należy wykonać ścianki czołowe betonowe B30(C30/37) zbrojone posadowione na podłożu o nośności minimum 1,5 MPa. Sposób wykonania pokazano na rysunkach elementów odwodnienia.  Ścianki czołowe oraz elementy rurowe przepustu należy zabezpieczyć bitizolem.

# 7.7 Roboty ziemne, kolizje, roboty o charakterze branżowym

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty prowadzić w wykopach wąsko przestrzennych w szalowaniu pełnym. W czasie wykonywania robót mogą pojawić się instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie ponosi odpowiedzialności. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym należy wyprzedzająco wykonać ręczne wykopy kontrolne pod nadzorem administratora uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć. Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami administratora. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem administratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią gazową wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

# 7.8 Sposób wykonania robót w rejonie rurociągów naftowych PERN „Przyjaźń” 	S.A.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty ziemne prowadzić w wykopach wąsko przestrzennych w szalowaniu pełnym. W miejscach skrzyżowania z  rurociągami naftowymi należy wyprzedzająco wykonać ręczne wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela PERN „Przyjaźń” S.A. i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć wg zaleceń. Roboty ziemne wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Wszystkie inne odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami administratora. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem administratora uzbrojenia. W czasie wykonywania robót mogą pojawić się instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie ponosi odpowiedzialności.

Kolektor deszczowy Ø 400 mm (oznaczony kolorem fioletowym między studniami S15-S16) należy zabezpieczyć rurą osłonową stalową Ø 500 mm długości 20 m. Kolektor deszczowy Ø 315 mm (oznaczony kolorem pomarańczowym miedzy studniami S18-S19) należy zabezpieczyć rurą osłonową stalową Ø 400 mm długości 12,4 m. Wodociąg Ø 160 mm (oznaczony kolorem niebieskim) należy zabezpieczyć rurą osłonową PE Ø 225 mm długości 22,65 m. Dren Ø 113 mm (oznaczony kolorem różowym ujęty w studnię Sd12) należy zabezpieczyć rurą osłonową PE Ø 160 mm długości 12,5 m.  Końce rury stalowych wypełnić pianką poliuretanową. Na odcinku pomiędzy studniami S15-S16 powyżej kolektora Ø 400 mm, należy wykonać przelew bezpieczeństwa z rur betonowych WIPROS klasy „A” Ø 200 mm. Sposób wykonania pokazano na przekroju nr 4.3. Przelew umożliwi odprowadzenie wód z instalacji w przypadku nieprzewidzianej awarii zatkania kolektora.

W rejonie rurociągów naftowych dopuszcza się korektę wysokościową kolektora deszczowego, drenażu, sieci wodociągowej przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej 0,5 m odległości od spodu rurociągu naftowego do wierzchu projektowanego rurociągu. Zmiana posadowienia projektowanych elementów musi być uzgodniona z przedstawicielem PERN „Przyjaźń” S.A.

Technologia posadowienia, zasypania i zageszczenia elementów projektowanych została opisana w pkt. 7.3. Rurociąg naftowy w rejonie skrzyżowania z elementami sieci należy warstwami obsypać piskiem gruboziarnistym grubości 20-30 cm zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić ID=0,7 lub wskaźnik zagęszczenia Is≥0,98. Warstwę obsypki położną nad rurociągiem naftowym wykonać z piasku. Stopień zagęszczenia do głębokości 1,1 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni drogi Is≥1,00.

Studnie użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej są studniami szczelnymi. W studniach S14, S16, S19, które odbierają wody drenażowe, należy zastosować klapy zwrotne średnicy 200 mm. Zastosowane urządzenie uniemożliwi cofanie ścieków z wód pochodzących z nawierzchni do wód gruntowych. Klapy zwrotne pozwolą również na czasowe (do wypełnienia osadników) zatrzymanie ścieków w tych studniach w przypadku awarii rurociągu naftowego. Dodatkowo w studniach S14, S16, S19 zastosować sorbent – poduszki kanałowe średnicy 150 mm długości 500 mm (absorbcja 10 l na 1 szt.) w ilości 5 szt./stud.. Na wlotach i wylotach kolektora deszczowego do w/w studni zamontować kratki z pręta miń Ø 6mm ze stali nierdzewnej o oczku 8 cm x 8 cm zapobiegające wpłynięciu poduszek do kanału.  Zastosowana włóknina musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska zgodnie z załączonym do projektu atestem produktu. Zastosowane sorbenty zatrzymają częściowo i do czasu „nasycenia” zanieczyszczenia ropopochodne, które mogą wystąpić w przypadku awarii rurociągu naftowego. W studniach S15, S16, S18, S19 zastosowane szczelne włazy kanałowe. Na końcu sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano separator olejowy z piaskownikiem. Technologia oczyszczania została opisana w pkt. 7.9.

Na odcinkach od 0+382,00 do 0+413,00 oraz od 0+494,93 do 0+ 516,20 zaprojektowano zabezpieczenie rurociągów naftowych od obciążeń ruchem drogowym przez ułożenie płyt MON 300x150x15 [cm] na podsypce piaskowej grubości 5 cm.

# 7.9 Separator olejowy z piaskownikiem

W celu podczyszczenia ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych, zaprojektowano separator AWAS-SK zintegrowany z piaskownikiem o parametrach: maksymalnej przepustowości hydraulicznej NG=100 dm3/s. Piaskownik V=3000 l studnia z kręgów betonowych B-45, szczelna z dnem średnicy 1500 mm. Należy zastosować separator z wydłużonym hydrocyklonem ze stopą obciążającą.

Urządzenia podczyszczające zapewnią redukcję zanieczyszczeń: zawiesina ogólna < 100 mg/l; substancje ropopochodne < 15 mg/l (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 nr 137 poz. 984).

Zastosowany separator oleju jest zbudowany z monolitycznego zbiornika walcowego średnicy 2000 mm wykonanego z żelbetu pełniącego rolę osadnika, wewnątrz którego zamontowany jest hydrocyklon stożkowy stanowiący separator koalescencyjny. Efekt koalescencji  osiągany jest dzięki spiralnej kierownicy przepływu umieszczonej wewnątrz separatora. Ścieki do separatora dopływają kanałem wlotowym stycznym do jego wewnętrznej ściany. Kanał wlotowy jest dwudzielny. Przy małym natężeniu przepływu wszystkie ścieki wpływają do hydrocyklonu, gdzie następuje oddzielenie substancji olejowych. Gdy natężenie przepływu przekroczy przepustowość kanału zasilającego hydrocyklon, nadmiar ścieków wpływa do zbiornika, gdzie jest ukierunkowany w ruch wirowy wokół hydrocyklonu. W zbiorniku separatora jest zamontowana przegroda wydzielająca komorę odpływu, która przedłuża krawędź przelewu (zapobiega turbulencjom), także uniemożliwia odpływ wyflotowanych substancji olejowych. Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody. Rury wlotowa i wylotowa PVC-u klasy S SN8 średnicy 400 mm.

Na wylocie z piaskownika należy zastosować kryzę 400/250 mm, która będzie służyła do regulacji dopływu ścieków do separatora.

Elementy separatora oraz sposób podłączenia piaskownika pokazano na materiałach producenta stanowiących załącznik do projektu.

Separator należy obsypać piaskiem warstwami 20-30 cm. Poszczególne warstwy zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98.

Ze względu na głębokość posadowienia separatora ok. 4 m oraz jego ciężar w czasie wykonania robót należy zachować szczególne środki ostrożności.

Dopuszcza się zastosowanie innego urządzenia do podczyszczenia ścieków pod warunkiem  zachowania wymaganych parametrów technicznych wynikających z warunków gruntowo wodnych, parametrów podczyszczania ścieków, zachowania stateczności posadowienia zbiorników w gruncie.

# 7.10 Roboty odwodnieniowe

W badaniach gruntu wykonanych w miejscu planowanej budowy, określono profil geologiczny oraz  poziom wód gruntowych (opracowanie stanowi oddzielny załącznik). W trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej drogi  będzie konieczne przeprowadzenie odwodnienia wykopów. Projektuje się wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów. W przypadku gdy odwodnienie za pomocą igłofiltrów będzie nie wystarczające, należy wykonać studnie depresyjne. Na czas wykonywania robót wykopy należy utrzymać w stanie suchym za pomocą pomp będących w dyspozycji Wykonawcy. Wodę należy odprowadzić do istniejącego odbiornika po uzyskaniu zgody administratora.

7.11 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne

Eksploatację sieci kanalizacji oraz wszystkich urządzeń do podczyszczania powinny prowadzić wyspecjalizowane służby przeszkolone w tym zakresie, a w szczególności w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Poduszki sorbcyjne należy wymieniać w zależności od stopnia zanieczyszczenia i utylizować zgodnie zaleceniami producenta. Kontrola stopnia zanieczyszczenia włókniny sorbcyjnej minimum raz na kwartał. W sytuacjach awaryjnych należy wymienić wszystkie poduszki znajdujące się w rejonie oddziaływania zanieczyszczeń.

Ze względu na minimalne spadki kanałów kanalizacyjnych należy przewidzieć w okresie pracy instalacji ich płukanie.

Należy uwzględnić wykonanie dodatkowych obustronnych rowów odwodniających trapezowych na odcinku 100 m poza granicę opracowania w kierunku rosnącego pikietażu. Szerokość dna miń. 0,4 m, nachylenie skarp i przeciwskarp od 1:1 do 1:1,5 szerokość w koronie 3,0 m, głębokość 1,10-1,20 m,  pochylenie miń. 0,2%. Dno oraz skarpy rowu wykonać z 10 cm warstwy ziemi urodzajnej i obsiać gęstą trawą.

# 8	CHAREKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE

a)		W czasie budowy drogi  – w ilościach wynikających z technologii robót budowlanych, a w czasie eksploatacji drogi nie przewiduje się wykorzystywania wody ani innych materiałów, z wyjątkiem niewielkich ilości potrzebnych do napraw i utrzymania zimowego (posypywanie piaskiem). Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. nr 62 poz.628 odpadami powstałymi przy budowie drogi są: masy ziemi przemieszczane w związku z realizacją inwestycji.

Masy ziemi będą wykorzystywane w całości na miejscu budowy drogi głównie do zasypania kanałów, na wyrównanie terenu pod zieleńce, wyrównanie terenu poza zieleńcami w granicach  pasa drogowego oraz nasypy. Humus zostanie wykorzystany do wykonania zieleńców oraz skarpowania rowów. Ewentualny nadmiar humusu zostanie wywieziony na hałdę i będzie wykorzystany do wykonania zieleńców przy wykonywaniu innych robót drogowych, zieleni miejskiej lub na obsypanie wysypisk śmieci. Wywóz oraz wybór miejsca składowania nadmiaru gruntu spoczywa na Wykonawcy. Materiał pochodzący z rozbiórki podbudowy (istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej) zostanie wbudowany ponownie w dolne warstwy podbudowy nawierzchni drogi w całości. Niewielkie ilości materiału pochodzącego z rozbiórek nawierzchni bitumicznych zostaną wykorzystane do utwardzenia poboczy. Pozostałe materiały z rozbiórki takie jak kostka brukowa (zjazdy) nadająca się do ponownego wbudowania zostaną zwrócone właścicielom materiałów.

b)	W związku z planowaną budową drogi gminnej poziom hałasu oraz wibracji wywołanych przez ruch ulegnie poprawie. W związku z wykonaniem nowej nawierzchni oraz zastosowaniu warstwy ścieralnej SMA uziarnieniu 0/9,6  mm oddziaływanie hałasu i wibracji będzie mniejsze i nie powinno przekroczyć dopuszczalnych norm dla terenu zabudowanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 12, poz. 826). Ruch kołowy wywołujący wibrację i hałas będzie oddziaływał bezpośrednio na konstrukcję nawierzchni w obrębie pasa drogi. Prędkość maksymalna na tym odcinku wynosi 50 km/h, co powoduje generowanie hałasu na stosunkowo niskim poziomie. Udział samochodów ciężarowych w ruchu będzie niewielki z uwagi na funkcję drogi dojazdowej o charakterze lokalnym. Zwiększony ruch samochodów ciężarowych może wystąpić okresowo w czasie wykonywaniem prac budowlanych związanych np. z budową domów. Zastosowanie nawierzchni o zredukowanej hałaśliwości ZH pozwoli na znaczne obniżenie poziomu hałasu w rejonie ternu zabudowanego. Pozostały odcinek drogi przebiega w terenie polnym. W celu ograniczenia poziomu hałasu i poprawę ochrony gleby oraz powietrza w projekcie uwzględniono wykonanie zieleńców. Istniejący drzewostan spowoduje dodatkowo rozproszenie i częściowe pochłonięcie fal dźwiękowych. Trzeba podkreślić, że planowana budowa drogi przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu samochodowego, a tym samym do zmniejszenia zużycia paliwa, zmniejszenia emisji i toksyczności spalin oraz zmniejszenia hałasu i wibracji generowanego przez ruch drogowy.

c)	W związku z budową drogi gminnej zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej. Odbiór wód opadowych i roztopowych jest możliwy przez kolektor główny średnicy Dn 400 mm oraz Dn 315 mm oraz (ujęty do studni szczelnych betonowych B-45), położony w pasie drogowym. Przebieg trasy kolektora  pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z planem sytuacyjno wysokościowym. Sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji. Na końcu projektowanego kolektora zaprojektowano separator olejowy AWAS-SK z piaskownikiem.

Odbiornikiem wód opadowych jest doprowadzalnik A zlokalizowany w starorzeczu rzeki Rządzy.

Urządzenia podczyszczające zapewnią redukcję zanieczyszczeń: zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l; substancje ropopochodne ≤ 15 mg/l (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 nr 137 poz. 984). Opis pracy separatora z piaskownikiem zgodnie z pkt.7.11

Pozostałe ilości ścieków deszczowych pochodzących z nawierzchni drogi, które nie zostały ujęte w szczelny system kanalizacji deszczowej będą wprowadzone do ziemi przez system odwodnienia powierzchniowego w postaci muld oraz zieleńcy. Ich podczyszczenie nastąpi w sposób naturalny poprzez przejście przez warstwy gruntu przepuszczalnego (muldy bezodpływowe). Wody ujęte w rowy trawiaste prowadzące zostaną podczyszczone naturalnie poprzez ich przepływ przez powierzchnię zatrawioną spadkiem do 0,5% zgodnie z § 108 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430. Sposób wykonania muld zgodnie z pkt.7.7.                                                                                                                                                                                                                                                                      	Wody opadowe sprowadzone na muldy zostaną następnie wprowadzone do kanału drenażowego zbiorczego średnicy Dn= 200 mm częściowo perforowanego (1/3 obwodu rury), który odprowadzi ścieki z wód opadowych i roztopowych do kolektora zbiorczego Dn=400 mm. W celu zabezpieczenia mieszania wód opadowych pochodzących z jezdni z wodami „drenażowymi” w studniach połączeniowych wstawiono klapy zwrotne. Dodatkowo zaprojektowano odrzuty drenarskie Dn=200 mm umożliwiające odprowadzenie wód z całego korpusu drogi. Sprawność odwodnienia zwiększą zastosowane wkłady filtracyjne z kruszywa naturalnego.

W projekcie przewidziano budowę przepustów żelbetowych 600 mm. W czasie eksploatacji drogi, skarpy korpusu drogowego oraz zieleńce powinny być utrzymywane jako zatrawione wysoko koszone – co umożliwia właściwy i wystarczający stopień oczyszczenia wód opadowych przed wprowadzeniem do ziemi. Należy zauważyć, że zgodnie z §19 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 nr 137 poz. 984) wody opadowe i roztopowe pochodzą z nawierzchni twardej projektowanej drogi gminnej klasy L, a więc nie wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi.  Lepszy niż wymagany oraz sprawniej działający system odwodnienia wpłynie na poprawę oddziaływania na środowisko.

10.	UWAGI I INFORMACJE

1.	Teren, na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.	Teren zamierzenia budowlanego nie leży w granicach terenu górniczego związku wpływ

eksploatacji górniczej nie występuje .

3.	Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu  budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi nie występują.

4.	Inwestycja realizowana będzie staraniem Powiatu Wołomińskiego.

5.	Dopuszcza się wykonanie inwestycji z podziałem na etapy.

6.	Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami

organów zarządzających zgodnie z opinią wydaną przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8 05-200 Wołomin.

7.	Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami zarządcy drogi, tj. Gminy Klembów.

8.	Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 	odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 	przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 	ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

9.	Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Inwestorowi inwentaryzacji powykonawczej całej inwestycji.

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z  późn. zmianami) , zespół autorski oświadcza, że „Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński.” został opracowany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, jest kompletny i nadaje się do realizacji, a jego realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska.

| SPRAWDZAJĄCY: | PROJEKTANCI: |
| --- | --- |
| BRANŻA DRODOWA …………………………………………. | BRANŻA DRODOWA …………………………………………. |
| BRANŻA SANITARNA …………………………………………. | BRANŻA SANITARNA ………………………………………. |
|  | BRANŻA SANITARNA …………………………………………. |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# 1. Przedmiot opracowania

# Przedmiotem opracowania jest Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński. Długość drogi 1417,03 m. Opracowanie stanowi załącznik do tego projektu. Inwestorem budowy jest Gmina Klembów z siedzibą w Urząd Gminy w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano następujące podstawowe materiały i źródła informacji:

a)	Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński.– branża drogowa i sanitarna; autorstwa Pracownia Projektowa „JULTREX” ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz.

b)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

# 2. Zakres robót i kolejność realizacji obiektu

a)	Roboty przygotowawcze,

b)	Roboty ziemne – wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych, roboty związane z wymianą gruntu.

c)	Roboty ziemne – wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych,

d)	Ułożenie kolektora deszczowego, drenazy wraz z wykonaniem studni, wykonanie przepustów

e)	Ustawienie i podłączenie piaskownika oraz separatora,

f)	Zasypanie wykopów

g)	Wykonanie koryta,

h)	Ustawienie krawężnika,

i)	Wykonanie podbudowy,

j)		Wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów

k)	Roboty związane z wykonaniem organizacji ruchu

l)	Roboty wykończeniowe,

# 3. Istniejące obiekty budowlane

Na placu budowy znajdują się obiekty budowlane takie jak:

- sieć instalacji gazowej,

- sieć instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),

- sieć instalacji telefonicznej (podziemna i napowietrzna),

- rurociągi naftowe i urządzenia należące do PERN „Przyjaźń” S.A.

# 4. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi

Na drodze nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogłyby stwarzać nadmierne, większe niż za zwyczaj na drogach o znaczeniu lokalnym zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Na terenie budowy znajdują się słupy i urządzenia sieci napowietrznej i podziemnej elektrycznej i gazowej oraz rurociągi naftowe i urządzenia należące do PERN „Przyjaźń” S.A.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty wykonywane w sąsiedztwie sieci podziemnych  głównie sieci gazowej , elektrycznej rurociągi naftowe i urządzenia należące do PERN „Przyjaźń” S.A.

.

# 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie wynikające z:

- 	prowadzenia robót na drodze, po której odbywa się ruch samochodowy; skalę tych

zagrożeń można ograniczyć zamykając drogę na czas robót dla ruchu przelotowego i

dopuszczając tylko dojazdy do zabudowy oraz właściwie wygradzając i oznakowując 	miejsca prowadzenia robót; zagrożenia te dotyczą zarówno osób wykonujących roboty na 	drodze, jak i kierowców i pasażerów pojazdów przemieszczających się wzdłuż odcinków 	objętych robotami,

- 	prowadzenia robót na powierzchniach, po których musi odbywać się ruch pieszy, w 	związku z tym piesi dochodzący do i z posesji będą przechodzić przez miejsca robót; 	skalę tych zagrożeń można ograniczyć urządzając dojścia oraz właściwie wygradzając 	i oznakowując miejsca prowadzenia robót,

- 	prowadzenia robót przy użyciu dźwigu – dotyczy to zdejmowania z przyczepy, załadunku 	na przyczepę materiałów,

- 	prowadzenia robót w wykopach o głębokości około od 2 m do 4 m – dotyczy to wykopu	i zasypania studni, studzienek ściekowych, kanału kanalizacji deszczowej, drenażu 	przepustów; wykopy te muszą mieć ściany pionowe umocnione szalowaniem.

-	umacnianie wykopów praca na dnie,

- 	wycinka drzew – roboty powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia 	oraz konieczny sprzęt do bezpiecznego dla ludzi wykonania prac.

-	hałas wywołany pracą urządzeń wykorzystywanych do wykonania robót,

-	wykonanie tymczasowych podłączeń elektrycznych,

-	roboty związane z zasypaniem, i zagęszczeniem gruntu.

- 	Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym 	w szczególności przy urządzeniach podłączanych tymczasowo na okres prowadzenia

robót.

- 	Na odcinkach przebiegu trasy sieci gazowej, elektrycznej  oraz rurociągów naftowych 	należy zachować ostrożność zwracając uwagę na możliwość uszkodzenia instalacji 	podczas wykonywania wykopów.

Należy zwrócić uwagę aby maszyny i sprzęt był używany zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego użytkowania. Materiały przeznaczone do budowy należy składować w miejscach wyznaczonych i należycie zabezpieczyć.

# 6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do wymienionych robót, mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót albo osoba przez niego upoważniona powinna poinstruować pracowników o:

- 	grożących niebezpieczeństwach,

- 	sposobach zapobiegania im,

- 	konieczności używania sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i wyposażonych w 			stosowne zabezpieczenia,

- 	konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym ręcznego wykonywania 				wykopów, w pobliżu przewodów sieci, kabli, słupów i drzew,

- 	konieczności używania środków ochrony osobistej, stosownie do rodzaju 					wykonywanych robót (kaski, rękawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- 	miejscu znajdowania się środków łączności,

- 	miejscu znajdowania się środków przeciwpożarowych (gaśnica, koc gaśniczy itd.),

- 	miejscu znajdowania się apteczki.

# 7. Środki Techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonania robót budowlanych

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy stosować następujące środki techniczne i organizacyjne:

a)	Kierownik budowy określi w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sposób

zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej

inwestycji.

b) Wygrodzić teren objęty robotami w sposób zgodny z wymaganiami „Szczegółowych 	warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) teren 	budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 	zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca

zapewni bezpieczeństwo ruchu pojazdów podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów

(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 	okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

c)  Opracować, uzyskać zatwierdzenie i wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas robót, 	przed przystąpieniem do robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 	ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 	zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 	aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 	organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

d)	Zabezpieczyć teren budowy, a szczególnie głębokie wykopy, przed wtargnięciem osób 	postronnych. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- 	upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 			balustradami; brak przykrycia wykopu),

- 	zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 			wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 		pochodzącym z wykopu),

- 	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 			na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 		strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- 	elektroenergetyczne,

- 	gazowe,

- rurociągi naftowe i urządzenia należące do PERN „Przyjaźń” S.A.

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości 	w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych

robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić   	napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 	przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 	ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 	wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 	wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 	wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 			geologiczno – inżynierska.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- 	w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 			obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- 	w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 	naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia

nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 	zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 	klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

e) 	Koniecznie zastosować oszalowanie ścian głębokich wykopów oraz umieszczanie drabin 			lub zejść wystawionych 0,75 m poza krawędź wykopu.

f) 	Uniemożliwić przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania 			środków transportu.

g) 	Eliminować zagrożenie przez pożar oraz wyposażyć teren budowy w konieczne 				urządzenia i środki przeciwpożarowe.

h) 	Eliminować zanieczyszczenie środowiska, szczególnie wody i gleby, środkami 				chemicznymi, smarami, paliwami itp.

i)   	W razie potrzeby myć z błota koła pojazdów opuszczających teren robót,

j) 	Wykonywać roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 				budowlanej oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

k) 	Zapewnić wykonywanie robót przez przeszkolonych pracowników, dysponujących 				odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, 				kierowcy, elektrycy itp.).

l)  	Używać sprzętu sprawnego technicznie, wyposażonego w zabezpieczenia fabryczne, 			odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robót.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 	urządzeń technicznych:

- 	pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 			napędu),

- 	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 			na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 		strefy niebezpiecznej),

-	porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 			urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 	montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 	wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 	używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 	do ich eksploatacji.

- 	Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 		dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 		techniczno ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

- 	Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 	maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

- 	Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie

posiadają kabin, powinny być:

- 	zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- 	osłonięte w okresie opadów.

m) 	Zapewnić funkcjonowanie urządzeń infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie 		zabezpieczenie (podwieszenie, osłonięcie itp.), zapewnić dostęp właściwych 			zarządców do tych urządzeń.

n) 	Zapewnić dogodny i bezpieczny dostęp użytkowników (pieszo i pojazdami) oraz 			służb komunalnych do działek położonych przy przebudowywanych odcinkach drogi. 	o) 	Zapewnić dojazd służb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do działek 		położonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.

p) 	Sprawdzić odłączenie napięcia przed przystąpieniem do robót związanych z 			przebudową urządzeń elektrycznych. Roboty związane z podłączeniem, 				sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 		wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest 		dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 			maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 				elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 				przewodów, mniejszej niż:

- 	3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

- 	5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym

15 KV,

- 	10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie 					przekraczającym 30 KV,

- 	15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 		110 KV,

- 	30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na      	niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

r) 	Wykonywać roboty w pobliżu urządzeń obcych oraz roboty elektryczne i 			telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarządców tych urządzeń.

s) 	Zapewnić i kontrolować używanie przez pracowników środków ochrony osobistej.

t) 	Zapewnić pracownikom dostęp do apteczki, kontrolować jej zawartość oraz terminy 				przydatności lekarstw i środków opatrunkowych.

u)  	Zapewnić dostęp do środków łączności umożliwiających wezwanie pomocy.

w) 	Zapewnić pracownikom miejsce do odpoczynku i spożycia posiłku oraz możliwość 				załatwiania potrzeb fizjologicznych.

z) 	Dostarczać pracownikom napoje i posiłki regeneracyjne, stosownie do warunków 				pracy.

ź) 	Przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych 				asortymentów robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia 					bezpieczeństwa i higieny pracy.

# Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 	późn. zmianami))

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r.  Nr 120 poz.1126)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 )

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).