###### Załącznik Nr 2

do oferty

Specyfikacja techniczna zakupu 9-osobowego samochodu 
do przewozu osób niepełnosprawnych

(spełnienie warunków minimalnych)

9-osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o następujących parametrach minimalnych i wyposażeniu:

  - Dane techniczne (minimalne):

- silniki wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim, pompowtryskiwaczami, turbosprężarką, chłodnicą powietrza doładowującego,

- pojemność minimum 2.400 cm3 i mocy minimum 130 KM przy maksymalnym momencie obrotowym 340 Nm przy 2000 obr/min,

- wymóg czystości spalin EURO 4,

- skrzynia biegów 6-stopniowa manualna,

- zawieszenie przednie: niezależne zawieszenie kół – Kolumny McPherson’a (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe,

- zawieszenie tylne: niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator,

- napęd na koła przednie,

- hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

  - Wygląd zewnętrzny samochodu:

- drzwi boczne przesuwane do przestrzeni pasażerskiej z prawej strony z osłoniętą prowadnicą, z zabezpieczeniem przed otwarciem dla dzieci,

- zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych, klamki drzwi i uchwyt tylnej klapy lakierowane w kolorze nadwozia,

- kolor nadwozia: ciemna zieleń lub zbliżony,

- punkty mocowania pod bagażnik dachowy,

- światła przeciwmgielne z przodu,

- ogrzewana tylna szyba w klapie z wycieraczka,

- trzecie światło „stop”,

- pełnowymiarowe kołpaki ozdobne kół.

  - Bezpieczeństwo:

- poduszka powietrzna kierowcy,

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS,

- elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca  poślizgowi jednego z napędzanych kół – EDS,

- system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego – ASR,

- elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z systemem hamowania – ESP,

  - Komfort:

- centralny zamek drzwi zdalnie sterowany pilotem,

- szyby przednie sterowane elektrycznie,

- lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane,

- immobilizer,

- rolety przeciwsłoneczne na bocznych oknach,

- podłoga wyłożona wykładziną welurową,

- fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami,

- siedzenie dwuosobowe z podłokietnikiem umieszczonym po prawej stronie w I rzędzie siedzeń ze składanym oparciem,

- siedzenie trzyosobowe w II rzędzie siedzeń ze składanym oparciem,

- klimatyzacja manualna,

- radioodtwarzacz CD samochodowy wraz z głośnikami i anteną.

  - Wyposażenie dodatkowe pojazdu:

- przystosowanie pojazdu do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich z windą załadowczą.

  - Gwarancja kompletnego pojazdu 24 miesiące bez limitu przejechanych kilometrów.

PROJEKT UMOWY

W dniu ...................... 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Łochowie pomiędzy:

Gminą Łochów mającą siedzibę w Urzędzie Miejskim w Łochowie przy Al. Pokoju 75, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:

## Mariana Dzięcioła  -  Burmistrza Łochowa

a ...............................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

### ................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone w dniu 11 października 2007 r. postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości powyżej 14.000,- euro).

§ 2

Dostawca zobowiązuje się do „Dostawy 9-osobowego samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie” zgodnie ze specyfikacją techniczną dostawy pojazdu.

2.  Opis zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.11.30.00-2.

3.  Dostawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego 
i prawidłowego zrealizowania dostawy wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów odbiorowych.

§ 3

Dostawca oświadcza, iż:

- Dostarczony pojazd będzie się nadawał do prac wymaganych przez Zamawiającego.

- Dostarczony pojazd będący przedmiotem dostawy będzie odpowiadał standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zadań, jakie określił Zamawiający.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają na kwotę brutto ........................... zł,

(słownie: ............................)

łącznie z 7% podatkiem VAT w wysokości ............................

zgodnie z oferta Wykonawcy złożoną do przetargu.

2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o Podatku od Towarów i Usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) towar przeznaczony jest dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, na cele ochrony przeciwpożarowej i jest wymieniany w poz. 129-134 załącznika nr 3 ustawy, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% (fakturę za dostawę należy wystawić na Ochotniczą Straż Pożarna w Łochowie, Płatnikiem natomiast będzie Gmina Łochów).

§ 5

Ostateczny termin wykonania dostawy ustala się na dzień 30 listopada 2007 r.

§ 6

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury w terminie 30 dni od daty jej złożenia po akceptacji wykonanej dostawy przez Zamawiającego.

§ 7

1. Dostawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) za nieterminową dostawę pojazdu w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek 
w wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

1.  Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony kompletny pojazd na okres 24 miesięcy bez limitu przejechanych kilometrów.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

3. Dostawca ma obowiązek uwzględnić reklamację, jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4. Wszelkie naprawy gwarancyjne  mają odbywać się bez dodatkowych opłat, dostawa pojazdu do warsztatu na koszt dostawcy.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienie umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Dostawca, a dwa Zamawiający.

§ 13

Załączniki do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacja techniczna pojazdu

- oferta Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY:					DOSTAWCA: