RIiRG.2710.8.2.1.2015 	Załącznik 1

GMINA KLEMBÓW

NIP: 125-13-33-656

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów

Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

tel. (022) 779-93-90, fax. (029) 777-90-85

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

o udzielanie zamówienia publicznego przez Gminę Klembów, którego wartość szacunkowa wyrażona w złotych nie przekracza równowartość 30 000 euro netto

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją 30 terminali abonenckich Wimax dla 30 gospodarstw domowych projektu pt. „Internet szansą rozwoju Gminy Klembów” w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji – Lista lokalizacji.

CZĘŚĆ A - TERMINALE ABONENCKIE 30 SZTUK

Minimalne wymagania dla terminali abonenckich:

- Terminal abonencki musi być w pełni zgodny ze standardem 802.16e-2005

- Terminal abonencki musi zapewnić prawidłowe działanie ze stacją bazową systemu na podstawie testów certyfikacyjnych 802.16e-2005 wave 2 określonych przez organizację WiMAX Forum

- Terminal abonencki musi pracować w paśmie nielicencjonowanym 5.47-5.725GHz. oraz zapewnić prawidłowe działanie ze stacją bazową systemu oraz przy zastosowaniu testów certyfikacyjnych 802.16e-2005 wave 2 określonych przez organizację WiMAX Forum

- Terminal abonencki musi obsługiwać skalowalną technologię OFDMA 512/1024 FFT (ang.: scalable OFDMA)

- Terminal abonencki musi pracować w technologii TDD (ang.: Time Division Duplex)

- Terminal abonencki musi obsługiwać modulacje QPSK, QAM16 oraz QAM64.

- Terminal abonencki musi obsługiwać zaawansowane techniki antenowe MIMO pracujące zarówno w trybie MIMO A jak również MIMO B oraz technikę MRC (ang.: Maximum Ratio Combining)

- Terminal abonencki musi posiadać dwie opcje konfiguracyjne: opcja z anteną zintegrowaną (część zewnętrzna radiowa jest zintegrowana z anteną w sposób kompaktowy) oraz opcja z anteną oddzielną (wymagany jest interfejs RF w części radiowej do podłączenia odrębnej anteny)

- Maksymalna moc transmisyjna terminala abonenckiego mierzona na porcie radiowym RF anteny nie może być niższa niż 21 dBm.

- Terminal abonencki powinien zapewniać możliwość klasyfikacji ruchu oraz funkcje zapewniania jakości usług (ang.: Quality of Service – QoS) w oparciu o mechanizm IP DSCP (ang.: Differentiated Services Code Point)

- Terminal abonencki powinien obsługiwać funkcjonalność IP CS (w trybie „bridge”) z transparentnym ruchem DHCP

- Terminal abonencki powinien obsługiwać funkcjonalność ETH CS z możliwością klasyfikacji ruchu DSCP, PPPoE, VLAN ID (802.1q), VLAN priority (802.1p)

- Terminal abonencki powinien być zarządzany lokalnie lub zdalnie za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej

- Jednostka abonencka ma obsługiwać protokół TR-069 lub OMA-DM dla centralnego zarządzania za pomocą oprogramowania ACS

- Terminal abonencki powinien obsługiwać algorytmy kodowania AES 128bit

- Temperatury otoczenia w jakich terminal abonencki ma działać poprawnie muszą wynosić co najmniej: od -5C do 45C dla części wewnętrznych terminala oraz od -40C do 55C dla części zewnętrznych

- Terminal abonencki powinien być wyposażony w interfejs Ethernet (RJ-45) z funkcją PoE (ang.: Power over Ethernet)

- Zaoferowane terminale muszą poprawnie współpracować z systemem radiowym Zamawiającego, zbudowanego w oparciu o stacje bazowe Airspan Air4Gp oraz terminale Airspan MiMAX M-Pro-L89-560I-EU. Na potwierdzenie powyższego wymogu, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Oferenta do udostępnienia oferowanego sprzętu w terminie 3 dni, do przeprowadzenia testów kompatybilności.

- Wykonawca dostarczy instrukcje resetowania terminalu do ustawień fabrycznych w przypadku braku możliwości zalogowania się do niej przez przeglądarkę internetową (np. zapomniane hasło).

- Wykonawca dostarczy terminale wraz z instrukcją konfiguracji do siedziby Zamawiającego.

CZĘŚĆ B – MONTAŻ 30 SZTUK TERMINALI ABONENCKICH

W zakresie montażu urządzeń klienckich:

- Dostawa, montaż, doprowadzenie linii zasilającej z instalacji elektrycznej Beneficjenta, uruchomienie i konfiguracja w podanych przez Zamawiającego lokalizacjach i czasie.

- Realizacja prac w uzgodnieniu z odbiorcą projektu - Beneficjentem.

- Skonfigurowanie połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a siecią dostępową umożliwiającego poprawne przesyłanie danych z przepustowością co najmniej 1Mbps downlink /512kbps uplink.

- Sporządzenie protokołu odbioru instalacji u Beneficjenta potwierdzającego brak uwag Beneficjenta co do sposobu montażu i wykonanej instalacji, wraz z ilością, typem, numerami seryjnymi przekazanego sprzętu i osprzętu użytego do instalacji, zdjęciem,  oraz opisem instalacji. Kopia protokołu powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej.

- Instalacje anten należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Wykonawca zapewni niezbędne do montażu narzędzia oraz materiały takie jak: uchwyt montażowy,  przewód UTP kat. 5e, wtyk RJ45 do przewodu UTP, gumowe osłonki na wtyk RJ45.

- Wykonawca zapewni połączenie sieciowe pomiędzy komputerem firmy Dell zakupionym w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Klembów”, a terminalem.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- Część A do dnia 23 marca 2015 roku

- Część B do dnia 31 marca 2015 roku

- Warunki udziału w postępowaniu – złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 6 specyfikacji.

- Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- wypełniony druk „Oferta”, stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.

- Pracownikiem zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Jarosław Przybysz  – pokój nr 7 , tel.(029) 777-90-40

- Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia  13 marca 2015 r. godz.1000.

Oferty powinny być dostarczone faksem na nr 29/ 777-90-85,

na adres mailowy informatyk@klembow.pl lub osobiście

- Sposób obliczania ceny: cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać będą się w PLN.

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%.

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

Z poważaniem

Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów

Załącznik nr 1 do Specyfikacji – Lista lokalizacji

| LP | Lokalizacja gospodarstw zakwalifikowanych | LP | Lokalizacja gospodarstw z listy rezerwowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobczyn, ul. Dębowa 30 | 16 | Ostrówek, ul. Leśna 65 |
| 2 | Dobczyn, ul. Willowa 35A | 17 | Ostrówek, ul. Mickiewicza 11 |
| 3 | Karolew 10 | 18 | Ostrówek, ul. Przejazdowa 73 |
| 4 | Karolew 42 | 19 | Ostrówek, ul. Słoneczna 2A |
| 5 | Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 37 | 20 | Rasztów 26 |
| 6 | Klembów, ul. Miła 6 | 21 | Rasztów 29 |
| 7 | Krusze 115 | 22 | Roszczep 77 |
| 8 | Krusze 16 | 23 | Stary Kraszew 2 |
| 9 | Krusze 30 | 24 | Tuł 22A |
| 10 | Krusze 59 | 25 | Wola Rasztowska, ul. Brzozowa 49 |
| 11 | Nowy Kraszew, ul. Jan Pawła II 16 | 26 | Wola Rasztowska, ul. Kwiatowa 3 |
| 12 | Ostrówek, ul. Koczorowskiej 37 | 27 | Wola Rasztowska, ul. Kwiatowa 5 |
| 13 | Ostrówek, ul. Kolejowa 92 | 28 | Wola Rasztowska, ul. Pokoje 87 |
| 14 | Ostrówek, ul. Lachmana 12 | 29 | Wola Rasztowska, ul. Polna 15 |
| 15 | Ostrówek, ul. Leśna 51 | 30 | Wola Rasztowska, ul. Warszawska 131 |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany listy gospodarstw zakwalifikowanych.

W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.