| PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z OGRODZENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBCZYNIE |
| --- |
| OBIEKT: | BOISKO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI |
| LOKALIZACJA: | DOBCZYN działka nr ewid. 348 |
| CPV: | 45212221-1 |
| INWESTOR: | GMINA KLEMBÓW Ul. Gen. Fr. Żymierskiego 38 05-205 Klembów |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Krzysztof Góral upr. projektowe Nr GP.7342/188/174/94 |
| SOKOŁÓW PODLASKI – lipiec 2008 r. |

#### ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Oświadczenie.

- Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności projektanta do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wypis z rejestru gruntów.

- Opis techniczny.

- Odbitka archiwalna z mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1.000

- Opis do projektu zagospodarowania  działki.

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1.000 – Rys. Nr 1.

8.  Rzut płyty boiska w skali 1:250 – Rys. Nr 2.

9. Przekrój poprzeczny boiska w skali 1:10 – Rys. nr 3.

10. Szczegóły techniczne elementów sportowych – Rys. Nr 4.

Sokołów Podlaski, lipiec 2008 r.

Krzysztof Góral

Nr GP.7342/188/174/94

ul. Oleksiaka Wichury 1A/4

08-300 Sokołów Podlaski

###### OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.), oświadczam, że projekt budowlany „Budowy wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem 
przy zespole Szkole Podstawowej w Dobczynie (Gmina Klembów)” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

#### OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem 
w miejscowości Dobczyn na działce nr ewidencyjny 348.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta z Gminą Klembów.

1.3. Podstawowe materiały i informacje.

Za podstawę opracowania służą:

- odbitka z mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1.000 ,

- pomiary własne wykonane w terenie,

- wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania terenowych urządzeń kultury fizycznej,

- katalog wyposażenia stałego boisk sportowych zewnętrznych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Zał. Nr 1-3 Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000 r.),

- uzgodnienia z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobczynie.

1.4. Zakres rzeczowy.

Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Dobczynie przewiduje:

- budowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej,

- budowę ogrodzenia wokół boiska.

2.  Opis stanu istniejącego.

Teren przeznaczony pod wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowany jest w miejscowości Dobczyn na działce nr ewidencyjny 348 na terenie Szkoły Podstawowej.

Na omawianym terenie w miejscu projektowanego boiska o nawierzchni sztucznej w chwili obecnej jest wolny teren porośnięty trawą.

Na terenie działki występuje zieleń wysoka, która nie koliduje z zamierzeniami projektowymi.

3.  Szczegółowe rozwiązania projektowe.

Zaprojektowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej 
z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, koszykową, siatkówkę oraz tenis ziemny wraz ze stałym wyposażeniem sportowym boiska oraz ogrodzeniem boiska.

4. Rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia boiska.

Warstwy geotechniczne gruntów pod budowę płyty boiska należy zaliczyć do dobrze przepuszczalnych w postaci piasków średnich i grubych z poziomem występowania wody gruntowej 1,2 m poniżej poziomu terenu.

5. Rozwiązania projektowe w zakresie boiska ze sztucznej trawy.

Zaprojektowano wielofunkcyjne boisko o wymiarach 22 m x 42 m o nawierzchni poliuretanowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na Rys. Nr 1.

5.1. Charakterystyka nawierzchni.

5.1.1. Parametry nawierzchni poliuretanowej (nie gorsze niż):

- wytrzymałość na rozciąganie: >= 0,7 MPa,

- wydłużenie względne przy rozciąganiu: 50 % +- 3,

- wytrzymałość na rozdzieranie: >= 100 N,

- ścieralność: <= 0,09 mm,

- twardość w skali Shore’a „A”: 65o +- 5,

5.1.2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat „FIFA 1 Star” lub „FIFA 2 Star” dla obiektów z w/w nawierzchnią,

- Aprobatę Techniczną ITB, Rekomendację Techniczną ITB lub inny dokument wydany przez uprawnioną instytucję certyfikującą, który potwierdzi, iż parametry oferowanej nawierzchni są zgodne 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz niniejszego projektu.

5.2. Charakterystyka podłoża pod nawierzchnię.

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa 
o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzania wody.

Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ± 2 mm. Nawierzchnia poliuretanowa odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni boiska:

- warstwa użytkowa nawierzchni – gr. 0,2 cm,

- warstwa nośna nawierzchni – gr. 1,1 cm

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego   0,05 - 5 mm -  gr. 5  cm,

- dolna warstwa podbudowy - kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4 – 30 mm -  gr. 15 cm

- warstwa piasku gruboziarnistego zagęszczanego warstwowo do Is=1, 
gr. 25 cm

- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95.

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej wraz 
z oporem z betonu B-10.

5.4. Opis techniczny wykonania.

Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego obejmuje następujące etapy:

1. Wykorytowanie podłoża i wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej i zagęszczeniu jej mechanicznie.

2. Wykonanie podbudowy z warstw kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie.

3. Wykonanie warstwy nośnej nawierzchni grubości 11 mm – bezspoinowej warstwy elastycznej przepuszczalnej dla wody układanej maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego o frakcji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym.

4. Wykonanie warstwy użytkowej (górnej) grubości 2 mm – układanej maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku dwuskładnikowego systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM o frakcji 
0,5-1,5 mm w kolorze ceglastym.

5. Na wykonaną nawierzchnie należy nanieść linie boisk (w czterech kolorach: inny dla każdej gry zespołowej) specjalistyczna farbą poliuretanową.

5.5. Osprzętowienie.

5.5.1. Boisko do piłki ręcznej

Jako wyposażenia boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną proponuje się przenośne bramki do piłki o wymiarach 3 m x 2 m wykonane z profilu aluminiowego 80 x 80 mm z możliwością ich składania, bramki przykręcane do podłoża oraz siatki do tych bramek wykonane z polipropylenu
o głębokości u góry 0,8 m i na dole 1,0 m o wielkości oczka 100 mm wraz 
z piłkochwytami (komplet). Zastosowane bramki i siatki muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa.

5.5.2. Boisko do koszykówki

Jako wyposażenie boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę proponuje się zestaw do koszykówki na boisko zewnętrzne (stojak jednosłupowy metalowy montowany w tulejach, demontowalny), w zestawie tablica laminowana o wym. 120 cm x 90 cm z ramą usztywniającą, obręcz ocynkowana, siatka łańcuchowa, dekle maskujące. Zastosowane zestawy muszą posiadać stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa.

5.5.3. Boisko do piłki siatkowej

Jako wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową proponuję się słupki aluminiowe wykonane z profilu stalowego owalnego 80x80 mm, 
z bezstopniową regulacją wysokości w zakresie 1070 – 2430 mm, z naciągiem śrubowym, mocowane w studzienkach z rury stalowej o głębokości 500 mm, 
z możliwością demontowania na okres zimy wraz z siatką do siatkówki 
z antenkami (komplet łącznie z wieszakiem na siatkę). Zastosowany zestaw musi posiadać stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa.

5.5.4. Boisko do tenisa ziemnego.

Jako wyposażenia boiska do gry w tenisa ziemnego proponuję się siatki do tenisa ziemnego białej wraz ze słupkami aluminiowymi, z wewnętrznym naciągiem siatki łącznie z montażem (i wieszakiem na siatkę). Zastosowany zestaw musi posiadać stosowne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa.

6. Rozwiązania projektowe w zakresie budowy ogrodzenia boiska.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu boiska o wysokości 6 m o łącznej długości 128 m. Zestaw elementów montażowych siatek ochronnych o wysokości h=6 m 
powinien składać się z: 30 słupów, 12 zastrzałów, olinowania, tuleji, dodatkowo należy wykonać dwie furki o wymiarach (wysokość x szerokość) 2 m x 1,5 m. Siatka ochronna wykonana z polipropylenu, oczka siatki 50 x 50 mm, wysokość siatki h=6 m, kolor siatki jasnozielony.

7. Bezpieczeństwo budowy i bezpieczeństwo prowadzenia robót  budowlanych.

Przy wykonaniu robót budowlanych i montażowych należy zachować warunki 
i przepisy wynikające z przepisów BHP przy robotach budowlano-montażowych 
(Dz. U. Nr 41, poz. 401 z 2003 r.). W zakresie pomieszczeń zaplecza budowy należy spełnić wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884 z 1997 r.).