Szkota_wola_rasztowska_ofert	KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 d.3 | KNNR5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 51 | szt. szt. | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 56 d.3 | KNNR5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1 | prób. prób. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 57 d.3 | KNNR5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 27 | prób. prób. | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 4 | Roboty demontażowe |
| 58 d.4 | KNNR9 0202-06 | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 59 d.4 | KNNR9 0202-08 | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg 1 | szt szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 60 d.4 | KNNR9 0501-05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 45 | szt. szt. | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 61 d.4 | KNNR9 0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 62 d.4 | KNNR9 0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 63 d.4 | KNR 4-03 1114-01 | Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych 600 | m m | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 64 d.4 | KNR 4-03 1120-03 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 80 | szt. szt. | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 65 d.4 | KNR 4-03 1122-01 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 25 | szt. szt. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 66 d.4 | KNR 4-03 1124-03 | Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |

Norma 3.16