PRZEDMIAR ROBÓT

#### Wykonanie odwodnienia i remont ulicy Dębowej w Dobczynie

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,25 |
| 2. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew średnich wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 15 km | szt. | 16 |
| 3. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew dużych wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 15 km | szt. | 7 |
| 4. | D-01.02.01 | Karczowanie drobnych drzew, krzaków i podszycia rosnących na terenie planowanej inwestycji wraz z wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 15 km | m2 | 200,0 |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej istniejącego przepustu z rur betonowych na zjeździe z uprzednim odkopaniem przepustu wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km | m | 4,0 |
| 6. | D-06.04.01 | Mechaniczne oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym z namułu wraz profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości namułu 10 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 15 km | mb | 50,0 |
| 7. | D-06.04.01 | Mechaniczne odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości urobku 30 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 15 km | mb | 100,0 |
| 8. | D-06.04.01 | Ręczne odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości urobku 30 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 15 km | mb | 100,0 |
| 9. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów jednootworowych z rur betonowych ( 50 cm łączonych na uszczelki wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu B-10 pod zjazdami w ilości 5 sztuk po 5 mb każdy | mb | 25,0 |
| 10. | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych grubości 20 cm z betonu B-20 dla przepustów z rur betonowych (50 cm na zjazdach wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | m3 | 15,6 |
| 11. | D-06.01.03 | Wykonanie umocnienia dna rowu i skarp płytami betonowymi wielootworowymi (EKO) na podsypce piaskowej grubości 10 cm | m2 | 270,0 |
| 12. | D-04.04.01 | Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie szerokości 5,0 m i długości 230 mb, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1.150,0 |
| 13. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym | m3 | 23,0 |

KOSZTORYS OFERTOWY

#### Wykonanie odwodnienia i remont ulicy Dębowej w Dobczynie

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,25 |  |  |
| 2. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew średnich wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 15 km | szt. | 16 |  |  |
| 3. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew dużych wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 15 km | szt. | 7 |  |  |
| 4. | D-01.02.01 | Karczowanie drobnych drzew, krzaków i podszycia rosnących na terenie planowanej inwestycji wraz z wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 15 km | m2 | 200,0 |  |  |
| 5. | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej istniejącego przepustu z rur betonowych na zjeździe z uprzednim odkopaniem przepustu wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15 km | m | 4,0 |  |  |
| 6. | D-06.04.01 | Mechaniczne oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym z namułu wraz profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości namułu 10 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 15 km | mb | 50,0 |  |  |
| 7. | D-06.04.01 | Mechaniczne odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości urobku 30 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 15 km | mb | 100,0 |  |  |
| 8. | D-06.04.01 | Ręczne odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości urobku 30 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 15 km | mb | 100,0 |  |  |
| 9. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustów jednootworowych z rur betonowych ( 50 cm łączonych na uszczelki wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu B-10 pod zjazdami w ilości 5 sztuk po 5 mb każdy | mb | 25,0 |  |  |
| 10. | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych grubości 20 cm z betonu B-20 dla przepustów z rur betonowych (50 cm na zjazdach wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | m3 | 15,6 |  |  |
| 11. | D-06.01.03 | Wykonanie umocnienia dna rowu i skarp płytami betonowymi wielootworowymi (EKO) na podsypce piaskowej grubości 10 cm | m2 | 270,0 |  |  |
| 12. | D-04.04.01 | Wykonanie nawierzchni drogi z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie szerokości 5,0 m i długości 230 mb, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1.150,0 |  |  |
| 13. | D-06.03.01 | Uzupełnianie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym | m3 | 23,0 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 13) |  |
| + 22 % PODATKU VAT |  |
| OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |