| PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z OGRODZENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBCZYNIE |
| --- |
| WARTOŚĆ ROBÓT: | NETTO: | BRUTTO: |
| OBIEKT: | BOISKO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI |
| LOKALIZACJA: | DOBCZYN działka nr ewid. 348 |
| CPV: | 45212221-1 |
| INWESTOR: | GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Żymierskiego 38 05-205 KLEMBÓW |
| KALKULACJE SPORZĄDZIŁ: |  |
| DATA: |

PRZEDMIAR ROBÓT

#### budowy i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie (Gmina Klembów)

| p. | Podstawa wyceny (Numer SST) | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE |
| 1.1 | KNNR 1 0112-0200 (D-01.01.01) | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | ha | 0,1 |
| 1.2 | KNNR 1 0201-0700 (D-02.00.00) | Roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem (wywozem) urobku na odkład na odległość do 15 km. | m3 | 185,00 |
| 1.3 | KNNR 1 0201-0800 (D-02.00.00) | Roboty ziemne wykonane mechanicznie z przerzutem poprzecznym urobku | m3 | 94,00 |
| 1.4 | KNNR 1 0502-0100 (D-04.01.01) | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi w gruncie kat. II [ 22 x 42 ] | m2 | 924,00 |
| 1.5 | KNR 2-31 0103-02 (D-04.01.01) | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II [ 22 x 42 ] | m2 | 924,00 |
| 2. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ |
| 2.1 | KNNR 6 0104-410 (D-04.02.01) | Wykonanie podsypki piaskowej z piasku zagęszczonego >0,5 mm o grubości 25 cm, całość zagęszczona mechanicznie [ 22 x 42 ] | m2 | 924,00 |
| 2.2 | KNNR 6 0113-0100 (D-04.02.02) | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 4 – 30 mm o grubości 15 cm [ 22 x 42 ] | m2 | 924,00 |
| 2.3 | KNNR 6 0112-0400 (D-04.02.02) | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0,05 – 5 mm o grubości 5 cm [ 22 x 42 ] | m2 | 924,00 |
| 2.4 | KNNR 6 0404-0500 (D-08.03.01) | Ustawienie obrzeży betonowych szarych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15 (B-10), spoiny wypełnione zaprawą cementową [ 22 x 2 + 42 x 2 ] | m | 128,00 |
| 3. NAWIERZCHNIA BOISKA |
| 3.1 | WYCENA WŁASNA (SST-1) | Wykonanie warstwy nośnej nawierzchni grubości 11 mm – bezspoinowej warstwy elastycznej przepuszczalnej dla wody układanej maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego o frakcji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym) [ 22 x 42 ] | m2 | 924,00 |
| 3.2 | WYCENA WŁASNA (SST-1) | Wykonanie warstwy użytkowej (górnej) grubości 2 mm – układanej maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku dwuskładnikowego systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM o frakcji 0,5-1,5 mm w kolorze ceglastym [ 22 x 42 ] | m2 | 924,00 |
| 4. WYPOSAŻENIE BOISKA |
| 4.1 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego pod obsadzenie bramek (2 bramki) [ 0,4 x 0,4 x 0,5 x 4 ] | m3 | 0,32 |
| 4.2 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Obsadzenie tulei stalowych do słupków i stojaków obsady przedniej bramek [ 2 x 2 ] | szt. | 4 |
| 4.3 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Dostawa 2 bramek do piłki ręcznej o wymiarach 3x2 m wolnostojących aluminiowych wykonanych z profilu 80x80 mm (składanych), przykręcanych do podłoża, łącznie z siatkami wykonanymi z polipropylenu wraz z piłkochwytami, dekle maskujące | szt. | 2 |
| 4.4 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C 16/20 pod obsadzenie słupów do koszykówki i stojaków do siatkówki i tenisa ziemnego [ 0,4 x 0,4 x 0,7 x 2 + 0,4 x 0,4 x 0,6 x 4 ] | m3 | 0,61 |
| 4.5 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Obsadzenie tulei stalowych do słupków i stojaków obsady stojaka do koszykówki i stojaków do siatkówki i tenisa ziemnego, dekle maskujące [ 2 + 2 + 2 ] | szt. | 6 |
| 4.6 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Dostawa zestawu do koszykówki na boisko zewnętrzne (stojak jednosłupowy metalowy montowanego w tulejach, demontowalny), w zestawie tablica laminowana o wym. 120 cm x 90 cm z ramą usztywniającą, obręcz ocynkowana, siatka łańcuchowa, dekle maskujące | kpl. | 2 |
| 4.7 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Dostawa siatki do siatkówki białej z antenkami wraz ze słupkami aluminiowymi, z bezstopniową regulacją wysokości, z naciągiem śrubowym łącznie z montażem (i wieszakiem na siatkę), dekle maskujące | kpl. | 1 |
| 4.8 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Dostawa siatki do tenisa ziemnego białej wraz ze słupkami aluminiowymi, z wewnętrznym naciągiem siatki łącznie z montażem (i wieszakiem na siatkę), dekle maskujące | kpl. | 1 |
| 5. OGRODZENIE BOISKA |
| 5.1 | KNNR 2 0107-0200 ( SST-3 ) | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C 16/20 pod obsadzenie słupów ogrodzenia i furtki [ (0,50x0,50x1,00) x 30 | m3 | 7,50 |
| 5.2 | KNNR 2 0104-0100 ( SST-3 ) | Wykonanie zbrojenia fundamentów pod słupy i furtki - fi. 10 - 4 x 30 x 0,94 x 0,616 = 69,48 - strzemiona fi. 6 – 1,94 x 6 x 30 x 0,222 = 77,52 [ (69,48+77,52)/1.000) ] | t | 0,147 |
| 5.3 | WYCENA WŁASNA (SST-3) | Dostawa wraz z montażem siatki ochronnej wykonanej z polipropylenu, oczka siatki 50 x 50 mm, wysokość siatki h=6 m, kolor siatki jasnozielony [ 22 x 2 x 6 + 42 x 2 x 6 ] | m2 | 768,00 |
| 5.4 | WYCENA WŁASNA (SST-3) | Zestaw elementów montażowych siatek ochronnych o wysokości h=6 m (30 słupów, 12 zastrzałów, olinowanie, tuleje), dodatkowo wykonać dwie furki o wymiarach (wysokość x szerokość) 2 m x 1,5 m | kpl. | 1 |

KOSZTORYS OFERTOWY

#### budowy i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie (Gmina Klembów)

| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE |
| 1.1 | KNNR 1 0112-0200 (D-01.01.01) | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych wraz z wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | ha | 0,1 |  |  |
| 1.2 | KNNR 1 0201-0700 (D-02.00.00) | Roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem (wywozem) urobku na odkład na odległość do 15 km. | m3 | 185,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 1 0201-0800 (D-02.00.00) | Roboty ziemne wykonane mechanicznie z przerzutem poprzecznym urobku | m3 | 94,00 |  |  |
| 1.4 | KNNR 1 0502-0100 (D-04.01.01) | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi w gruncie kat. II | m2 | 924,00 |  |  |
| 1.5 | KNR 2-31 0103-02 (D-04.01.01) | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II | m2 | 924,00 |  |  |
| Razem pozycja 1. |  |
| 2. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ |
| 2.1 | KNNR 6 0104-410 (D-04.02.01) | Wykonanie podsypki piaskowej z piasku zagęszczonego >0,5 mm o grubości 25 cm, całość zagęszczona mechanicznie | m2 | 924,00 |  |  |
| 2.2 | KNNR 6 0113-0100 (D-04.02.02) | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 4 – 30 mm o grubości 15 cm | m2 | 924,00 |  |  |
| 2.3 | KNNR 6 0112-0400 (D-04.02.02) | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0,05 – 5 mm o grubości 5 cm | m2 | 924,00 |  |  |
| 2.4 | KNNR 6 0404-0500 (D-08.03.01) | Ustawienie obrzeży betonowych szarych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15 (B-10), spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 128,00 |  |  |
| Razem pozycja 2. |  |
| 3. NAWIERZCHNIA BOISKA |
| 3.1 | WYCENA WŁASNA (SST-1) | Wykonanie warstwy nośnej nawierzchni grubości 11 mm – bezspoinowej warstwy elastycznej przepuszczalnej dla wody układanej maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego o frakcji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym) | m2 | 924,00 |  |  |
| 3.2 | WYCENA WŁASNA (SST-1) | Wykonanie warstwy użytkowej (górnej) grubości 2 mm – układanej maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku dwuskładnikowego systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM o frakcji 0,5-1,5 mm w kolorze ceglastym | m2 | 924,00 |  |  |
| Razem pozycja 3. |  |
| 4. WYPOSAŻENIE BOISKA |
| 4.1 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego pod obsadzenie bramek (2 bramki) | m3 | 0,32 |  |  |
| 4.2 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Obsadzenie tulei stalowych do słupków i stojaków obsady przedniej bramek | szt. | 4 |  |  |
| 4.3 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Dostawa 2 bramek do piłki ręcznej o wymiarach 3x2 m wolnostojących aluminiowych wykonanych z profilu 80x80 mm (składanych), przykręcanych do podłoża, łącznie z siatkami wykonanymi z polipropylenu wraz z piłkochwytami, dekle maskujące | szt. | 2 |  |  |
| 4.4 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C 16/20 pod obsadzenie słupów do koszykówki i stojaków do siatkówki i tenisa ziemnego | m3 | 0,61 |  |  |
| 4.5 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Obsadzenie tulei stalowych do słupków i stojaków obsady stojaka do koszykówki i stojaków do siatkówki i tenisa ziemnego, dekle maskujące | szt. | 6 |  |  |
| 4.6 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Dostawa zestawu do koszykówki na boisko zewnętrzne (stojak jednosłupowy metalowy montowanego w tulejach, demontowalny), w zestawie tablica laminowana o wym. 120 cm x 90 cm z ramą usztywniającą, obręcz ocynkowana, siatka łańcuchowa, dekle maskujące | kpl. | 2 |  |  |
| 4.7 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Dostawa siatki do siatkówki białej z antenkami wraz ze słupkami aluminiowymi, z bezstopniową regulacją wysokości, z naciągiem śrubowym łącznie z montażem (i wieszakiem na siatkę), dekle maskujące | kpl. | 1 |  |  |
| 4.8 | WYCENA WŁASNA (SST-2) | Dostawa siatki do tenisa ziemnego białej wraz ze słupkami aluminiowymi, z wewnętrznym naciągiem siatki łącznie z montażem (i wieszakiem na siatkę), dekle maskujące | kpl. | 1 |  |  |
| Razem pozycja 4. |  |
| 5. OGRODZENIE BOISKA |
| 5.1 | KNNR 2 0107-0200 ( SST-3 ) | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C 16/20 pod obsadzenie słupów ogrodzenia i furtki | m3 | 7,50 |  |  |
| 5.2 | KNNR 2 0104-0100 ( SST-3 ) | Wykonanie zbrojenia fundamentów pod słupy i furtki | t | 0,147 |  |  |
| 5.3 | WYCENA WŁASNA (SST-3) | Dostawa wraz z montażem siatki ochronnej wykonanej z polipropylenu, oczka siatki 50 x 50 mm, wysokość siatki h=6 m, kolor siatki jasnozielony | m2 | 768,00 |  |  |
| 5.4 | WYCENA WŁASNA (SST-3) | Zestaw elementów montażowych siatek ochronnych o wysokości h=6 m (30 słupów, 12 zastrzałów, olinowanie, tuleje), dodatkowo wykonać dwie furki o wymiarach (wysokość x szerokość) 2 m x 1,5 m | kpl. | 1 |  |  |
| Razem pozycja 5. |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (pozycje: 1 – 5) |  |
| + 22 % PODATKU VAT |  |
| OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |

TABELA WARTOŚCI 
ELEMENTÓW SCALONYCH

#### budowy i wyposażenie wielofunkcyjnego 
boiska o nawierzchni poliuretanowej 
przy Szkole Podstawowej w Dobczynie (Gmina Klembów)

| Lp. | Opis robót | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE |  |
| 2. | PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ |  |
| 3. | NAWIERZCHNIA BOISKA |  |
| 4. | WYPOSAŻENIE BOISKA |  |
| 5. | OGRODZENIE BOISKA |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [ ZŁ ] |  |