| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | ROBOTY NA ODCINKU ULICY KOCZOROWSKIEJ OD 0+520,00 DO 0+762,60 (CHODNIK ZE ZJAZDAMI STRONA LEWA) |  |  |
| 1.1 | 45100000-8 | Roboty Przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01, D-01.02.01) |  |  |
| 1.1.1 (PI) | KNNR 1 0111-0100 D-01-01-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,24 |
| 1.2 | 45100000-8 | Roboty ziemne. D-02.00.00 (D-02.01.01) |  |  |
| 1.2.1 (P2) | KNNR 1 0202-0300 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj .łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (zjazdy) | m3 | 10,00 |
| 1.2.2 (P3) | KNNR 1 0221-0300 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.2,00 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowyład.5-101 na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II(wywóz nadmiaru gruntu z koryta) | m3 | 42,14 |
| 1.2.3 (P4) | KNNR 1 0208-0101 D-02.01.01 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad lkm samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-FV Krotność= 9,00 | m3 | 42,14 |
| 13 | 45233000-9 | Podbudowy D-04.00.00 (D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.04.01, D-04.04.02) |  |  |
| 1.3.1 (P5) | KNNR 6 0101-0101 D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie.głęb. 10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników.w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego | m2 | 338,40 |
| 1.3.2 (P6) | KNNR 6 0104-0100 D-04.02.01 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach.grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego (chodnik) | m2 | 338,40 |
| 1.3.3 (P7) | KNNR 6 0112-0500 D-04.04.01 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (zjazdy do posesji) | m2 | 50,00 |
| 1.3.4 (P8) | KNNR 6 0113-0100 D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) | m2 | 50,00 |
| 1.4 | 45233000-0 | Elementy ulic D-08.00.00 (D-08.01.01,08.02.02, D-08.03.01) |  |  |
| 1.4.1 (P9) | KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej (nawierzchnia + zjazdy) | m | 239,00 |
| 1.4.2 (PIO) | KNNR 6 0403-0300 D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych zwykłych,na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy przez chodnik) | m | 27,25 |
| 1.4.3 (Pil) | KNNR 6 0404-0500 D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 169,00 |
| 1.4.4 (P12) | KNNR 6 0502-0200 D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 338,40 |
| 1.5 | 45233000-9 | Nawierzchnie D-05.00.00 (05.03.23) |  |  |
| 1.5.1 (P13) | KNNR 6 0502-0301 D-05.03.23 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 50,00 |
| 1.6 | 45112710-5 | Roboty wykończeniowe i Zieleń drogowa D-06.00.00, D-09.00.00 (D-06.01.01, 06.03.01J3-09.01.01) |  |  |
| 1.6.1 (P14) | KNNR 1 0501-0100 D-06.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 20,50 |
| 1.6.2 (PI 5) | KNNR 1 0507-0100 (analogia) D-09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z humusowaniem, przy grubości warstwy humusu 5 cm (wykorzystać ziemię z krytowania) | m2 | 20,50 |
| 1.6.3 (P16) | KNNR 1 0507-0200 (analogia) D-06.01.01 | Humusowanie terenu pod trawnik. Dodatek za każdy następny 1 cm humusu (wykorzystać ziemię z korytowania) Krotność= 3,00 | m2 | 20,50 |
| 1.6.4 (P17) | KNNR 1 0507-0200 (analogia) D-06.01.01 | Hunusowanie terenu pod trwanik torfem ogrodniczym Dodatek za każdy następny 1 cm Krotność= 2,00 | m2 | 20,50 |

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWY CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI

NA ODCINKU OD KM 0+520 DO KM 0+762,60