Postępowanie nr: ZP.271.1.16.2020 				                      Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zespół Szkół w Ostrówku

Mikser ręczny, moc 450 W, ramie 553 mm

- Wymiary zewnętrzne 138 x 120 x 865 (S x G x W)

- Moc elektryczna 0,45 kW, zasilanie 230 V, 1+ N

- Zmienna prędkość od 2000 do 9000 obrotów na min.

- Długość ramienia 553 mm.

- Bardzo niska całkowita waga, tylko 3,5 kg

- Użycie do mieszania w garnkach o pojemności do 120 litrów,

- Ramie, nóź do mieszania i napęd wewnętrzny można szybko rozmontować bez użycia narzędzia i można je zmywać w zmywarce.

- Ergonomiczny kształt rączki, urządzenie rusza tylko w przypadku, kiedy obsługa trzyma rączkę obiema rękami.

- Szybki system bagnetowy do wymiany ramienia na trzepaczkę

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

- Wszystkie części plastykowe powinny być BPA Free

Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, pojemność 6 GN 1/1

- Wymiary zewnętrzne 867 x 775 x 808 (S x G x W)

- Moc 11,1 kW, zasilanie 400 V, 3+ N

- Pojemność 6 pojemników GN 1/1, lub 12 pojemników GN 1/2.

- Urządzenie całkowicie wyprodukowane z AISI304

- Wytwornica pary bojler, możliwość ustawienia 11 poziomów wilgotności

- Dokładna kontrola wilgotności w komorze pieca poprzez Lambda sondę

- Sterowanie - ekran cyfrowym

- Port USB

- Sonda rdzenia (możliwość fabrycznej zmiany do sondy sześciopunktowej)

- Fabrycznie wbudowany, kompletny system mycia komory

- 5 cyklów mycia komory pieca, możliwość używania środków ciekłych, pełnych albo enzymatycznych. Cykle GREEN do ochrony środowiskia.

- Zintegrowana funkcja odkamieniania bojlera podczas cyklu mycia

- Możliwość programowania100 programów w 4 krokach

- 5 prędkości wentylatora (od 300 do 1500 obrotów / min.)

- Zakresy temperatur gotowania od 25° C do 300º C

- Cykl konwekcyjny (25 – 300 ºC),

- Cykl gotowania w parze (25 – 130 ºC)

- Cykl konwekcyjno-parowy (25 – 250 ºC)

- Specjalne tryby gotowania: gotowanie z obniżoną mocą, Eco-delta, gotowanie niskotemperaturowe, program regeneracje

- Możliwość podłączenia i oprogramowania w systemu optymalizacji zużycia energii

- IPX5

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

- Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności instytutu ERGOCERT

- Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie tacami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO).

Podstawa otwarta do pieca o pojemności 6GN1/1

- Wymiary zewnętrzne 865 x 705 x 770 (S x G x W)

- Wymiary i konstrukcja dostosowana do łatwego zainstalowania pieca o pojemności 6 albo 10 GN 1/1

- Fabrycznie przygotowane miejsce do zainstalowania pojemników do detergentu do mycia pieca, oraz wewnętrznego włożenia przewodów pieca (elektryczne, gazowe, wod.-kan.)

- Wyprodukowana w całości ze stali nierdzewnej profilowej AISI 304.

- Dostarczana z jedną parą prowadnic do pojemników GN 1/1

- Możliwość zainstalowania dodatkowej pary prowadnic.

- Na nóżkach nierdzewnych z możliwością regulowania wysokości (fabryczne 150 mm)

- Możliwość podmiany nóżek na kółka z hamulcami

Stół szafkowy z rantem, suwane drzwi

- Wymiary zewnętrzne 1000 x 700 x 1000 / 900 (S x G x W)

- Wyprodukowany ze stali nierdzewnej AISI 304

- Blat roboczy o grubości 50 mm

- Rant blatu roboczego o wysokości 100 mm

- Suwane drzwiczki

- W środku nierdzewna pólka z możliwością ustawienia na 3 różnych poziomach

- Nóżki o wysokości 150 mm z możliwością regulacji

Zmywarka wyparzarka kapturowa

- Wymiary zewnętrzne 746 x 755 x 1549 (S x G x W)

- Wymiary komory zmywania 590 x 560 x 440 (S x G x W)

- Moc 9,9 kW, zasilanie 400 V, 3+ N

- 3 programy mycia: (45/84/150)

- Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem na narożniku zmywarki dla łatwiejszej obsługi

- Wydajność 80 koszy/godz.

- Zużycie wody maks. 2 litry / cykl

- Podgrzewanie wody płuczącej przez bojler otwarty (atmosferyczny) w kombinacji z pompą płukania gwarantuje stałe ciśnienie i zawsze stała temperatura ponad min. 85°C podczas całego cyklu płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci (min. 0,5 bar).

- Auto diagnostyczny system zgłaszania usterek

- Licznik cyklów

- Funkcja opróżniania bojlera

- Funkcja Soft Start pompy myjącej, która zapewnia dodatkową ochronę delikatnym naczyniom np. Szkło

- Model przystosowany do podłączenia HACCP lub Systemu kontroli maksymalnego pobierania energii.

- Możliwość instalacji w narożniku.

- Dozownik płynu płuczącego

- Możliwość zainstalowania automatycznego systemu filtracyjnego wody myjącej

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

Obieraczka do ziemniaków, załadunek 15 kg

- Wymiary zewnętrzne 440 x 690 x 750 (S x G x W)

- Moc 0,37 kW, zasilanie 400 V, 3+ N

- Wydajność od 150 do 400 kg na godz.

- Obieraczki można również wykorzystywać do obierania cebuli i czosnku, albo do suszenia/odwirowania warzyw.

- Pojemnik nierdzewny ma pokrywę z plastiku odpornego na uderzenia, umożliwiającą łatwą kontrolę przebiegającego procesu.

- Elementy bezpieczeństwa umożliwiają pracę wyłącznie z zamkniętą górną pokrywą i przednimi drzwiczkami

- Gładki  panel sterowania wraz z przyciskiem reset i czasu obierania

- Odporność ekranu przeciw wodzie IPX5

- Niskonapięciowe sterowanie z ochroną IP65 przeciwko pryskającej wodzie

- Podłączenie do wody  oraz j dysza czyszcząca do czyszczenia pojemnika obieraczki

- Urządzenie  posiada certyfikat i markowanie CE

Patelnia przechylna elektryczna, pojemność 60 litrów, wanna ze stopu DUOMAT

- Wymiary zewnętrzne 800 x 730 x 850 (S x G x W)

- Waga netto 105 kg

- Całkowita moc elektryczna 9,5 kW, zasilanie 380 V, 3+N

- Urządzenie wykonane całkowicie z AISI 304 stali nierdzewnej

- Płyta górna tłoczona z jednej sztuki blachy o grubości 1,5 mm

- Pokrętła regulacyjne wyprodukowane ze stali

- Ręczny przechył wanny

- Wanna ze specjalnego stopu DUOMAT o grubości 10 mm

- Dwuwarstwowa pokrywa

- Grzałki na podczerwień, zainstalowane bezpośrednio pod wanną, przechylają się wspólnie z wanną.

- Temperatura robocza od 120° C do 280° C, sterowana termostatem.

- Zintegrowane napełnianie wodą ze sterowaniem na głównym panelu.

- Odporność przeciw wodzie IPX4

- Linia kuchenna urządzeń z możliwością ustawienia na nóżkach, kółkach, cokole nierdzewnym lub cokole murowanym

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

Wilk do mielenia mięsa do 300 kg / godz.

- Wymiary zewnętrzne 280 x 620 x 430 (S x G x W)

- Moc 1,1 kW, zasilanie 380 V, 3 + N

- Wydajność:

  - Mielenie mięsa do 300 kg/godz., prędkość 140 obrotów na min.

  - Mielenie panierki do 150 kg/godz., prędkość 900 obrotów na min.

  - Mielenie orzechów albo sera do 130 kg/godz., prędkość 900 obrotów na min.

- Urządzenie wyprodukowane z aluminia, cześć do mielenia wyprodukowana ze stali nierdzewnej AISI 304

- Wymiary otworu do ładowania mięsa 370 x 245 mm

- Samo ostrzące się noże do mięsa

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

Podstawa do obieraczki do warzyw

- Wymiary zewnętrzne 494 x 762 x 724 (S x G x W)

- Możliwość zainstalowania obieraczki o pojemności 5 / 10 / 15 kg

- Szuflada z filtrem

- Odpływ wody

II. Szkoła Podstawowa w Dobczynie

Trzon gazowy sześciopalnikowy, na piekarniku elektrycznym

- Wymiary zewnętrzne 1200 x 730 x 850 (S x G x W)

- Moc przyłączeniowa 33 kW (gaz)

- Moc elektryczna piekarnika 6 kW, 380 V, 3+N

- Podłączenie pod gaz ziemny G20 w standardzie, możliwość podłączenia pod inny rodzaj gazu w tym gaz LPG (dysze zamienne w komplecie)

- Urządzenie wykonane całkowicie z AISI 304 stali nierdzewnej

- Płyta górna tłoczona z jednej sztuki blachy o grubości 1,5 mm

- Pokrętła regulacyjne wyprodukowane ze stali

- Moc każdego palnika min. 5,5 kW, średnica 60 mm

- Pilot startujący do każdego palnika

- Palniki korzystające z technologii „Flower Flame“ umożliwiają dostosowanie płomienia do różnych rozmiarów patelni

- Żebrowane dolna powierzchnia piekarnika

- Nierdzewny piekarnik na GN 2/1, zakres temperatur pracy od 140° C do 300° C

- Odporność przeciw wodzie IPX4

- Linia kuchenna urządzeń z możliwością ustawienia na nóżkach, kółkach, cokole nierdzewnym lub cokole murowanym

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, pojemność 6 GN 1/1

- Wymiary zewnętrzne 867 x 775 x 808 (S x G x W)

- Moc 11,1 kW, zasilanie 400 V, 3+ N

- Pojemność 6 pojemników GN 1/1, lub 12 pojemników GN 1/2.

- Urządzenie całkowicie wyprodukowane z AISI304

- Wytwornica pary bojler, możliwość ustawienia 11 poziomów wilgotności

- Dokładna kontrola wilgotności w komorze pieca poprzez Lambda sondę

- Sterowanie - ekran cyfrowym

- Port USB

- Sonda rdzenia (możliwość fabrycznej zmiany do sondy sześciopunktowej)

- Fabrycznie wbudowany, kompletny system mycia komory

- 5 cyklów mycia komory pieca, możliwość używania środków ciekłych, pełnych albo enzymatycznych. Cykle GREEN do ochrony środowiska.

- Zintegrowana funkcja odkamieniania bojlera podczas cyklu mycia

- Możliwość programowania100 programów w 4 krokach

- 5 prędkości wentylatora (od 300 do 1500 obrotów / min.)

- Zakresy temperatur gotowania od 25° C do 300º C

- Cykl konwekcyjny (25 – 300 ºC),

- Cykl gotowania w parze (25 – 130 ºC)

- Cykl konwekcyjno-parowy (25 – 250 ºC)

- Specjalne tryby gotowania: gotowanie z obniżoną mocą, Eco-delta, gotowanie niskotemperaturowe, program regeneracje

- Możliwość podłączenia i oprogramowania w systemu optymalizacji zużycia energii

- IPX5

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

- Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności instytutu ERGOCERT

- Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie tacami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO).

Podstawa otwarta do pieca o pojemności 6GN1/1

- Wymiary zewnętrzne 865 x 705 x 770 (S x G x W)

- Wymiary i konstrukcja dostosowana do łatwego zainstalowania pieca o pojemności 6 albo 10 GN 1/1

- Fabrycznie przygotowane miejsce do zainstalowania pojemników do detergentu do mycia pieca, oraz wewnętrznego włożenia przewodów pieca (elektryczne, gazowe, wod.-kan.)

- Wyprodukowana w całości ze stali nierdzewnej profilowej AISI 304.

- Dostarczana z jedną parą prowadnic do pojemników GN 1/1

- Możliwość zainstalowania dodatkowej pary prowadnic.

- Na nóżkach nierdzewnych z możliwością regulowania wysokości (fabryczne 150 mm)

- Możliwość podmiany nóżek na kółka z hamulcami

Mikser planetarny, pojemność 8 l

- Wymiary zewnętrzne 292 x 416 x 527 (S x G x W)

- Moc 0,6 kW, zasilanie 230 V, 1+ N

- Potężny korpus miksera ze stopu aluminium

- Wydajny asynchroniczny silnik

- Pojemność nierdzewnej misy 8 l

- Wydajność: lekkie ciasto 2,5 kg, ciężkie ciasto 1,2 kg

- Zmienne ustawienie prędkości od 20 do 220 obr./min.

- Zmienne ustawienie prędkości przystawek od 67 do 740 obr./min

- Zmienne sterowanie prędkości pokrętłem

- Mechaniczna przekładnia

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

- Wszystkie części plastikowe powinny być BPA Free

Szafa chłodnicza, nominalna pojemność 670 l

- Parametry eksploatacyjne według normy EU 2015/1094

- klasa energetyczna: C

- całkowite zużycie prądu: 713 kWh/rok

- klasa klimatyczna: 5

- EEI indeks: 49,67

- pojemność netto: 503 litrów

- zużycie prądu na litr magazynowania: 1,42 kWh/rok/ 1 litr

- czynnik chłodniczy: R290

- Wymiary zewnętrzne 710 x 835 x 2050 (S x G x W)

- Moc 0,2 kW, zasilanie 230 V, 1+ N

- Zakres temperatur od -2° C do +10° C.

- Urządzenie do wykorzystywania w temperaturze otoczenia do +40° C przy relatywnej wilgotności 40 %

- Ekran cyfrowy z wyświetlaniem temperatury i przyciskami do wyboru parametrów, HACCP alarmy, kontrola i diagnostyka pracy urządzenia i warunków w środku.

- Rewersyjne pełne drzwi.

- Zamek drzwi.

- Podgrzewana ramka drzwi chroni tworzeniem skroplin.

- Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne szafy ze stali nierdzewnej AISI430

- Wnętrze szafy wyprodukowane tłoczeniem z zaokrąglonymi kątami ułatwiającymi czyszczenie.

- Izolacja ścian 75 mm z pianki poliuretanowej z ekologicznym gazem cyklopentan (CFC i HCFC Free)

- Izolacja skraplacza 60 mm z pianki poliuretanowej z ekologicznym gazem cyklopentan (CFC i HCFC Free).

- Wymuszony system chłodniczy z wentylatorem, prowadzony przez kanaliki powietrzne z tylu do przodu po całej wysokości szafy.

- Czynnik chłodniczy R290.

- Automatyczne odmrażanie z automatycznym odparowywaniem kondensatu.

- 4 nierdzewne prowadnice na półki GN 2/1 wyprodukowane z Rilsan plastyku w komplecie.

- Urządzenie  posiada certyfikat i oznakowanie CE

Stół szafkowy z rantem, suwane drzwi

- Wymiary zewnętrzne 1000 x 700 x 1000 / 900 (S x G x W)

- Wyprodukowany ze stali nierdzewnej AISI 304

- Blat roboczy o grubości 50 mm

- Rant blatu roboczego o wysokości 100 mm

- Suwane drzwiczki

- W środku nierdzewna pólka z możliwością ustawienia na 3 różnych poziomach

- Nóżki o wysokości 150 mm z możliwością regulacji

Zmywarka wyparzarka kapturowa

- Wymiary zewnętrzne 746 x 755 x 1549 (S x G x W)

- Wymiary komory zmywania 590 x 560 x 440 (S x G x W)

- Moc 9,9 kW, zasilanie 400 V, 3+ N

- 3 programy mycia: (45/84/150)

- Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem na narożniku zmywarki dla łatwiejszej obsługi

- Wydajność 80 koszy/godz.

- Zużycie wody maks. 2 litry / cykl

- Podgrzewanie wody płuczącej przez bojler otwarty (atmosferyczny) w kombinacji z pompą płukania gwarantuje stałe ciśnienie i zawsze stała temperatura ponad min. 85°C podczas całego cyklu płukania niezależnie od ciśnienia wody w sieci (min. 0,5 bar).

- Auto diagnostyczny system zgłaszania usterek

- Licznik cyklów

- Funkcja opróżniania bojlera

- Funkcja Soft Start pompy myjącej, która zapewnia dodatkową ochronę delikatnym naczyniom np. Szkło

- Model przystosowany do podłączenia HACCP lub Systemu kontroli maksymalnego pobierania energii.

- Możliwość instalacji w narożniku.

- Dozownik płynu płuczącego

- Możliwość zainstalowania automatycznego systemu filtracyjnego wody myjącej

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

Obieraczka do ziemniaków, załadunek 15 kg

- Wymiary zewnętrzne 440 x 690 x 750 (S x G x W)

- Moc 0,37 kW, zasilanie 400 V, 3+ N

- Wydajność od 150 do 400 kg na godz.

- Obieraczki można również wykorzystywać do obierania cebuli i czosnku, albo do suszenia/odwirowania warzyw.

- Pojemnik nierdzewny ma pokrywę z plastiku odpornego na uderzenia, umożliwiającą łatwą kontrolę przebiegającego procesu.

- Elementy bezpieczeństwa umożliwiają pracę wyłącznie z zamkniętą górną pokrywą i przednimi drzwiczkami

- Gładki  panel sterowania wraz z przyciskiem reset i czasu obierania

- Odporność ekranu przeciw wodzie IPX5

- Niskonapięciowe sterowanie z ochroną IP65 przeciwko pryskającej wodzie

- Podłączenie do wody  oraz j dysza czyszcząca do czyszczenia pojemnika obieraczki

- Urządzenie  posiada certyfikat i markowanie CE

Kocioł gazowy, pojemność 60 litrów, bezpośrednie ogrzewanie

- Wymiary zewnętrzne 800 x 730 x 850 (S x G x W)

- Moc gazowa 14 kW, zasilanie el. 0,1 kW, 230 V, 1 N

- Urządzenie wykonane całkowicie z AISI 304 stali nierdzewnej

- Płyta górna tłuczona z jednej sztuki blachy nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm

- Pokrętła regulacyjne wyprodukowane ze stali

- Bezpośredni system podgrzewania

- Palniki grzewcze ze stali nierdzewnej

- Napełnianie ciepłą i zimną wodą sterowane zaworem elektrycznym

- Odporność na wodę IPX4

- Linia kuchenna urządzeń z możliwością ustawienia na nóżkach, kółkach, cokole nierdzewnym lub cokole murowanym

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

- Urządzenie dostosowane do gazu G20, z możliwością zmiany do LPG

III. Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie

Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, pojemność 6 GN 1/1

- Wymiary zewnętrzne 867 x 775 x 808 (S x G x W)

- Moc 11,1 kW, zasilanie 400 V, 3+ N

- Pojemność 6 pojemników GN 1/1, lub 12 pojemników GN 1/2.

- Urządzenie całkowicie wyprodukowane z AISI304

- Wytwornica pary bojler, możliwość ustawienia 11 poziomów wilgotności

- Dokładna kontrola wilgotności w komorze pieca poprzez Lambda sondę

- Sterowanie - ekran cyfrowym

- Port USB

- Sonda rdzenia (możliwość fabrycznej zmiany do sondy sześciopunktowej)

- Fabrycznie wbudowany, kompletny system mycia komory

- 5 cyklów mycia komory pieca, możliwość używania środków ciekłych, pełnych albo enzymatycznych. Cykle GREEN do ochrony środowiskia.

- Zintegrowana funkcja odkamieniania bojlera podczas cyklu mycia

- Możliwość programowania100 programów w 4 krokach

- 5 prędkości wentylatora (od 300 do 1500 obrotów / min.)

- Zakresy temperatur gotowania od 25° C do 300º C

- Cykl konwekcyjny (25 – 300 ºC),

- Cykl gotowania w parze (25 – 130 ºC)

- Cykl konwekcyjno-parowy (25 – 250 ºC)

- Specjalne tryby gotowania: gotowanie z obniżoną mocą, Eco-delta, gotowanie niskotemperaturowe, program regeneracje

- Możliwość podłączenia i oprogramowania w systemu optymalizacji zużycia energii

- IPX5

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

- Projekt skoncentrowany na człowieku, z czterogwiazdkową certyfikacją ergonomii i używalności instytutu ERGOCERT

- Uchwyt w kształcie skrzydła o ergonomicznym projekcie oraz otwieranie bez użycia rąk za pomocą łokcia, co ułatwia manewrowanie tacami (projekt zarejestrowany w Europejskiej Organizacji Patentowej - EPO).

Podstawa otwarta do pieca o pojemności 6GN1/1

- Wymiary zewnętrzne 865 x 705 x 770 (S x G x W)

- Wymiary i konstrukcja dostosowana do łatwego zainstalowania pieca o pojemności 6 albo 10 GN 1/1

- Fabrycznie przygotowane miejsce do zainstalowania pojemników do detergentu do mycia pieca, oraz wewnętrznego włożenia przewodów pieca (elektryczne, gazowe, wod.-kan.)

- Wyprodukowana w całości ze stali nierdzewnej profilowej AISI 304.

- Dostarczana z jedną parą prowadnic do pojemników GN 1/1

- Możliwość zainstalowania dodatkowej pary prowadnic.

- Na nóżkach nierdzewnych z możliwością regulowania wysokości (fabryczne 150 mm)

- Możliwość podmiany nóżek na kółka z hamulcami

Obieraczka do ziemniaków, załadunek 5 kg

- Wymiary zewnętrzne 314 x 485 x 450 (S x G x W)

- Moc 0,12 kW, zasilanie 200-240 V, 1+ N, 50/60 Hz

- Wydajność do 80 kg na godz.

- Tarcza ścierna w komplecie urządzenia

- Obieraczki można również wykorzystywać do obierania cebuli i czosnku (potrzebna jest specjalna tarcza jako akcesoria)

- Pojemnik nierdzewny ma pokrywę z plastiku przejrzystego odpornego na uderzenia, umożliwiającą łatwą kontrolę przebiegającego procesu.

- Elementy bezpieczeństwa umożliwiają pracę wyłącznie z zamkniętą górną pokrywą i przednimi drzwiczkami

- Panel sterowania z włącznikiem i wyłącznikiem, oraz ustawieniem czasu obierania

- Niskonapięciowe sterowanie z ochroną IP23

- Podłączenie do wody oraz  dysza czyszcząca do czyszczenia pojemnika obieraczki

- Urządzenie  posiada certyfikat i markowanie CE

Wilk do mielenia mięsa do 300 kg / godz.

- Wymiary zewnętrzne 280 x 620 x 430 (S x G x W)

- Moc 1,1 kW, zasilanie 380 V, 3 + N

- Wydajność:

  - Mielenie mięsa do 300 kg/godz., prędkość 140 obrotów na min.

  - Mielenie panierki do 150 kg/godz., prędkość 900 obrotów na min.

  - Mielenie orzechów albo sera do 130 kg/godz., prędkość 900 obrotów na min.

- Urządzenie wyprodukowane z aluminium, cześć do mielenia wyprodukowana ze stali nierdzewnej AISI 304

- Wymiary otworu do ładowania mięsa 370 x 245 mm

- Samo ostrzące się noże do mięsa

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

Stół szafkowy z rantem, suwane drzwi

- Wymiary zewnętrzne 1000 x 700 x 1000 / 900 (S x G x W)

- Wyprodukowany ze stali nierdzewnej AISI 304

- Blat roboczy o grubości 50 mm

- Rant blatu roboczego o wysokości 100 mm

- Suwane drzwiczki

- W środku nierdzewna pólka z możliwością ustawienia na 3 różnych poziomach

- Nóżki o wysokości 150 mm z możliwością regulacji

Stół szafkowy z rantem, suwane drzwi

- Wymiary zewnętrzne 1400 x 700 x 1000 / 900 (S x G x W)

- Wyprodukowany ze stali nierdzewnej AISI 304

- Blat roboczy o grubości 50 mm

- Rant blatu roboczego o wysokości 100 mm

- Suwane drzwiczki

- W środku nierdzewna pólka z możliwością ustawienia na 3 różnych poziomach

- Nóżki o wysokości 150 mm z możliwością regulacji

Nierdzewny stół mycia wstępnego

- zlewozmywak 500x400x300mm

- tylny kołnierz 300mm do zmywarek przelotowych, wraz z rurą przelewową i syfonem 2"

- przesuwanie z prawa w lewo, 1200mm

Nierdzewny wyładunkowy stół do zmywarek przelotowych

- WxDxH 1200x600x910 mm

Wielofunkcyjne urządzenie, szatkownica do warzyw i kuter o pojemności 4,5 litra

- Wymiary zewnętrzne 252 x 485 x 505 (S x G x W)

- Moc 1,0 kW, zasilanie 230 V, 1 + N

- Zmienna prędkość 300 - 3700 obr./min.

- Proste sterowanie, ochrona IP5 / IP34

- Wydajność:

  - Szatkownica - plastry ziemniaczane do 550 kg/godz.

  - Kuter – mięso do 1,5 kg/cykl, majonez do 2 kg / cykl, ciasto do 2 kg/ cykl

- Pojemnik kutra wyprodukowany ze stali nierdzewnej

- Wszystkie części stykające się z artykułami spożywczymi wyprodukowane ze stali nierdzewnej albo masy plastycznej możliwe mycie w zmywarce naczyń

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

- Wszystkie części plastikowe BPA Free

- Bez tarcz, zamawiają się odrębnie

Szafa chłodnicza, nominalna pojemność 670 l

- Parametry eksploatacyjne według normy EU 2015/1094

- klasa energetyczna: C

- całkowite zużycie prądu: 713 kWh/rok

- klasa klimatyczna: 5

- EEI indeks: 49,67

- pojemność netto: 503 litrów

- zużycie prądu na litr magazynowania: 1,42 kWh/rok/ 1 litr

- czynnik chłodniczy: R290

- Wymiary zewnętrzne 710 x 835 x 2050 (S x G x W)

- Moc 0,2 kW, zasilanie 230 V, 1+ N

- Zakres temperatur od -2° C do +10° C.

- Urządzenie do wykorzystywania w temperaturze otoczenia do +40° C przy relatywnej wilgotności 40 %

- Ekran cyfrowy z wyświetlaniem temperatury i przyciskami do wyboru parametrów, HACCP alarmy, kontrola i diagnostyka pracy urządzenia i warunków w środku.

- Rewersyjne pełne drzwi.

- Zamek drzwi.

- Podgrzewana ramka drzwi chroni tworzeniem skroplin.

- Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne szafy ze stali nierdzewnej AISI430

- Wnętrze szafy wyprodukowane tłoczeniem z zaokrąglonymi kątami ułatwiającymi czyszczenie.

- Izolacja ścian 75 mm z pianki poliuretanowej z ekologicznym gazem cyklopentan (CFC i HCFC Free)

- Izolacja skraplacza 60 mm z pianki poliuretanowej z ekologicznym gazem cyklopentan (CFC i HCFC Free).

- Wymuszony system chłodniczy z wentylatorem, prowadzony przez kanaliki powietrzne z tylu do przodu po całej wysokości szafy.

- Czynnik chłodniczy R290.

- Automatyczne odmrażanie z automatycznym odparowywaniem kondensatu.

- 4 nierdzewne prowadnice na półki GN 2/1 wyprodukowane z Rilsan plastyku w komplecie.

- Urządzenie  posiada certyfikat i oznakowanie CE

Zmywarka podblatowa, pompa spustowa, dozownik środka do płukania

- Wymiary zewnętrzne 600 x 610 x 820 (S x G x W)

- Wymiary komory zmywania 500 x 500 x 330 (S x G x W)

- Moc 5,35 kW, zasilanie 400 V, 3+ N

- Wydajność 540 talerzy/godz. Lub 30 koszy/godz.

- Dwupłaszczowa izolowana konstrukcja drzwi

- Dozownik środka do płukania

- 2 programy mycia: (120/180 sekund)

- Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem

- Podgrzewanie bojlerem ciśnieniowym, temperatura płukania min. 85° C

- Auto-diagnostyczny system zgłaszania usterek

- Funkcja Soft Start pompy myjącej

- Możliwość podłączenia do HACCP i oprogramowania w systemie optymalizacji zużycia energii

- Urządzenie posiada certyfikat i oznakowanie CE

Podstawa do zmywarki podblatowej

- Wymiary zewnętrzne 595 x 540 x 450 (S x G x W)

- Wyprodukowana ze stali nierdzewnej