Postępowanie nr: ZP.271.1.26.2020 				                      Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Gminy Klembów używanej koparko – ładowarki nie starszej niż 2010 r. i o przebiegu nie więcej niż 6500 MTG.

Koparka powinna posiadać następujące parametry:

- Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki

- używana koparko-ładowarka kołowa – nie starsza niż rok produkcji 2010, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie zobowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;

- silnik wysokoprężny min. czterocylindrowy o mocy znamionowej od 85 KM;

- napęd koparko-ładowarki 4x4

- opony bez widocznych uszkodzeń mechanicznych nadające się do poruszenia po drogach publicznych, max stan zużycia bieżnika 30%

- skrzynia biegów maszyny – automatyczna lub półautomatyczna, min cztery biegi w przód, cztery w tył z funkcją PowerShift lub inny o parametrach równoważnych.

- system Torquelock (nadbieg) lub inny o takiej samej funkcji

- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny;

- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;

- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS                        z obrotowym fotelem operatora, ogrzewaniem i wentylacją.

- silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta;

- blokada tylnego mechanizmu różnicowego

- panel kontrolny wyposażony w obrotomierz, wskaźnik temperatury płynu chłodniczego, wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin, temperatury oleju skrzyni biegów, temperatury oleju hydraulicznego, lampki świateł drogowych, przeciwmgielnych, kierunkowskazów,

- certyfikat CE;

- Producent koparko – ładowarki pochodzi z krajów przynależnych do Unii Europejskiej i oferujący swój produkt na rynek europejski.

- Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej

- łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna,

- widły do palet

- pojemność łyżki ładowarki min.1,0m3 , wyposażona w lemiesz ochronny;

- wysokość załadunku min. 3,0 m;

- sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwigni ręcznej lub joysticku;

- Osprzęt koparko-ładowarki:

- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;

- łyżka koparkowa o szerokości min. 550mm i pojemności min. 0,15m3;

- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);

- ramię koparkowe po prawej stronie kabiny

- głębokość kopania min. 5.0 m;

- kopanie na poziomie gruntu – zasięg od osi obrotu ramienia 6,00 m;

- szybkozłącze koparkowe mechaniczne;

- sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni ręcznych lub Joysticków;

- Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

- oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej;

- elementy blacharskie koparko – ładowarki muszą być oryginalne i nie malowane powtórnie;

- oferowana koparko-ładowarka musi być bezwypadkowa, bez elementów powtórnie spawanych;

- oferowana koparko-ładowarka musi posiadać świadectwo homologacji i kartę maszyny;

- gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 6 miesięcy;

- oferent musi dostarczyć aktualny certyfikat „CE” na oferowaną koparko-ładowarkę. Podjęcie naprawy koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie 7 dni od daty jej rozpoczęcia, poza sytuacjami wymiany silnika, skrzyni biegów, kabiny bądź konieczność rozpołowienia maszyny

- oferowana koparko-ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych;

- Całkowity koszt dostawy koparki do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Koparka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania.