Postępowanie nr: ZP.271.1.27.2020 				                      Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej                  w Klembowie

Przedmiot zamówienia:

- Dostawa wodomierzy antymagnetycznych DN 15, stopień ochrony minimum:

IP65 przystosowanych do odczytu radiowego w ilości 100 szt. wraz z kompletem uszczelek oraz plombami.

- Dostawa wodomierzy antymagnetycznych DN 20, stopień ochrony minimum:

IP65 przystosowanych do odczytu radiowego w ilości 1260 szt. wraz z kompletem uszczelek oraz plombami.

- Kompatybilna nakładka radiowa do wodomierzy DN15, stopień ochrony minimum: IP65 w ilości 100 szt.

- Kompatybilna nakładka radiowa do wodomierzy DN20, stopień ochrony minimum: IP65 w ilości 1260 szt.

- Dostawa wodomierzy antymagnetycznych DN 20, stopień ochrony minimum:

IP68 przystosowanych do odczytu radiowego w ilości 40 szt. wraz z kompletem uszczelek oraz plombami.

- Kompatybilna nakładka radiowa do wodomierzy DN20, stopień ochrony minimum: IP68 w ilości 40 szt.

- Stworzenie i przesłanie pliku bazy danych przez dostawcę do zamawiającego.

Dostarczane wodomierze spełniać muszą następujące warunki:

- Wodomierze nowe, jedno strumieniowe, suchobieżne.

- Rok produkcji 2021.

- Wodomierze jednego producenta.

- Klasa/zakres pomiarowy zimna woda IP 65H-R100 V-R50, DN 15Q3, 2,5m3/h długość 110 mm, DN 15Q3, 2,5m3/h długość 130 mm.

- Wodomierze zgodne z Dyrektywą 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie przyrządów pomiarowych, PN-EN-14154 - wodomierze wraz z zachowaniem parametrów metrologicznych PN-EN-14154.

- Wodomierz suchobieżny zabezpieczony przed działaniem silnego pola magnetycznego, podczas działania silnym polem magnetycznym na wodomierz, wskazania wodomierza mieszczą się w granicach błędów metrologicznych.

- Wodomierze powinny posiadać:

- Wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych.

- Odpowiedniej klasy odporność na zaparowania.

- Zespół liczydła z możliwością obrotu o minimum 355o i blokadę obrotu powyżej 360 o.

- Konstrukcję umożliwiającą naprawę lub regenerację.

- Możliwość odczytu wzrokowego wodomierza w przypadku montażu bez modułu radiowego.

- Uniwersalność wodomierzy budynkowych i mieszkaniowych.

- Atest PZH i deklarację zgodności.

- Imienną gwarancję producenta na proponowane urządzenia, wystawioną na zamawiającego.

- Karty katalogowe.

- Aktualne certyfikaty badania typu WE według MID obowiązujące na terenie UE. Dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne na terytorium Polski.

- Gwarancję minimum 36 miesięcy.

Dostarczane nakładki radiowe muszą spełniać następujące warunki:

- Nakładki radiowe od jednego producenta.

- Nakładki radiowe nowe.

- Rok produkcji nakładki radiowej 2021.

- Nakładki radiowe uniwersalne do zastosowań w budynkach oraz w mieszkaniach.

- Bateria o żywotności min 10 lat w nakładce radiowej.

- Gwarancja minimum 60 miesięcy.

Pozostałe warunki dotyczące funkcji oraz komunikacji jakie muszą spełniać wodomierze oraz nakładki radiowe:

- Komunikacja wodomierzy musi odbywać się w standardzie Wireless M-bus, nadajnik działający w oparciu o protokół zgodny z normą PN-EN-13757-4 Wireless M-bus, pozwalający na odczyt zdalny wodomierzy współpracujący z systemem odczytowym Inkasent zainstalowanym na odbiornikach zamawiającego.

- Kompletne zestawy (wodomierz + nakładka) muszą posiadać systemy takie jak:

- Detekcję zdjęcia nakładki radiowej.

- Detekcję wstecznych przepływów (bez użycia zaworów zwrotnych).

- Detekcję przepływów: wskazania małych bądź dużych przepływów.

- Detekcję działania silnego pola magnetycznego na nakładkę radiową.

- Funkcję stop – powiadamiającą o zatrzymaniu pracy wodomierza/nadajnika.

- Przesył danych odczytowych w paśmie bezpłatnym tj. 868 MHz.

- Komunikacja dwukierunkowa z możliwością odczytu, programowania i serwisu.

- System umożliwiający szyfrowanie transmisji danych wg. AES128.

Dostawa:

- Dostawa odbędzie się na adres zamawiającego w następujących partiach:

- I partia do 15 lutego:

- w ilości 180 szt. wodomierza DN 20 wraz z nakładkami radiowymi w ilości 180 szt. z kompletem uszczelek oraz plombami.

- w ilości 40 szt. wodomierza DN 20 ( IP 68) wraz z nakładkami radiowymi w ilości 40 szt. z kompletem uszczelek oraz plombami.

- II partia do 15 marca:

- w ilości 370 szt. wodomierza DN 20 wraz z nakładkami radiowymi w ilości 370 szt. z kompletem uszczelek oraz plombami.

- III partia do 15 kwietnia:

- w ilości 500 szt. wodomierza DN 20 wraz z nakładkami radiowymi w ilości 500 szt. z kompletem uszczelek oraz plombami.

- 100  szt. wodomierza DN 15 wraz z nakładkami radiowymi w ilości 100 szt.

z kompletem uszczelek oraz plombami.

- IV partia do 15 maja:

- w ilości 210 szt. wodomierza DN 20 wraz z nakładkami radiowymi w ilości 210 szt. z kompletem uszczelek oraz plombami.

- Zamawiający dopuszcza dostarczenie wszystkich partii wcześniej niż wskazane terminy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość bezpłatnej zamiany wodomierza DN15 na DN20              i na odwrót.

- W ramach zamówienia, dostawca zobowiązuje się do stworzenia pliku z danymi (baza danych do zdalnego odczytu) i przesłania go do zamawiającego.

- Plik powinien zawierać:

- niezbędne dane z protokołów wymiany wodomierzy, protokoły przekazane zostaną przez zamawiającego w formie papierowej;

- plik danych musi być dostosowany do programu INKASENT PC3.